## Администрация

города Волгодонска

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2010         					             		№        553      .

г.Волгодонск

Об утверждении генеральной схемы

очистки территорий муниципального

образования «Город Волгодонск»

на 2010-2015 годы

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Госстроя России
от 21 августа 2003 № 152 «Об утверждении «Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации»», решением областной комиссии по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и ведению социально-гигиенического мониторинга от 22 июля  2008  № 7 «О состоянии полигонов (свалок) твердых отходов потребления и организации санитарной очистки на территории муниципальных образований»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить генеральную схему очистки территорий муниципального образования «Город Волгодонск» на 2010-2015 годы (Приложение).

- Рекомендовать предприятиям, организациям, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, и индивидуальным предпринимателям города Волгодонска для расчёта затрат на услуги по сбору и вывозу отходов с 01.01.2011 применять нормы накопления твёрдых отходов в соответствии с приложением.

- Признать утратившим силу с 01.01.2011 постановление Главы города Волгодонска от 24.06.2003 № 1228 «Об утверждении среднегодовой нормы накопления твёрдых бытовых отходов на одного жителя г.Волгодонска».

- Руководителю пресс-службы Администрации города Волгодонска В.А. Худояровой опубликовать постановление в бюллетене «Волгодонск официальный».

- Постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы  Администрации  города  Волгодонска  по  городскому  хозяйству А.М. Милосердова

Мэр города	 Волгодонска                                                                  В.А. Фирсов

Проект постановления вносит отдел

охраны окружающей среды

Администрации города Волгодонска

Приложение

к постановлению Администрации города Волгодонска

от « __ » ______ 201_ № ____

# ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА

очистки территорий муниципального образования

«Город Волгодонск» на 2010 – 2015 годы.

- Область применения.

Генеральная схема очистки территорий муниципального образования «Город Волгодонск» на 2010 – 2015 годы определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки городских территорий, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки в границах муниципального образования.

- Нормативные ссылки.

Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Федеральный закон 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения».

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Постановление Правительства РФ от 10.02.1997г. №155 (в редакции постановлений от 13.10.1997 г. № 1303, от 15.09.2000 г. № 694, от 01.02.2005 г. № 49) «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов».

Постановление Коллегии Госстроя РФ от 22.12.1999 г. № 7 «Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации. МДС 13-8.2000».

Постановление Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 152  «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населённых пунктов Российской Федерации МДК 7-01.2003».

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов».

СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов».

Государственный стандарт Российской Федерации «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (в редакции постановлени Госстандарта России от 19.06.2000 г. № 158-ст , от 22.07.2003 г. № 248-ст).

ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

Постановлением Государственного Комитета СССР по труду и социальным вопросам от 11.10.1986 № 400/23-34 «Об утверждении типовых норм времени на работы по механизированной уборке и санитарному содержанию населенных мест».

Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест, утвержденная Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 12.07.1978.

Приказ Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ от 06.12.1994 № 13 «Об утверждении рекомендаций о нормировании труда работников предприятий внешнего благоустройства».

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 № 160 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них».

Приказ Министра коммунального хозяйства РСФСР от 13.01.1971 г. № 30 «О порядке определения норм накопления бытовых отбросов».

Решение Волгодонской городской Думы от 7.02.2007 №10 «Об утверждении Порядка обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Город Волгодонск».

Решение Волгодонской городской Думы от 06.03.2007 № 22 «Об утверждении в новой редакции Правил уборки и содержания городских территорий в городе Волгодонске».

Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твёрдых бытовых отходов. Государственный комитет Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике. Институт экономики жилищно-коммунального хозяйства. Москва 2003г.

«Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР», утвержденные 09.03.1982 г. заместителем Министра ЖКХ РСФСР.

- Общие сведения о городе и природно-климатические условия.

Волгодонск расположен на среднем юге европейской части России на берегу Цимлянского водохранилища между крупнейшими промышленными центрами-городами Ростов-на-Дону и Волгоград. Он является главным промышленным и научным центром юго-восточной части Ростовской области.

На территории Волгодонска работают: Волгодонская АЭС, предприятия энергетического машиностроения (ОАО ВЗМЭО, ОАО «Энергомаш» и др.), предприятия по производству стройматериалов (ВКДП, ЖБК-100 и др.), предприятия пищевой промышленности (молочное, мясное, консервное и др.)

Заливом Цимлянского водохранилища город Волгодонск разделён на две части: новый и старый город. Количество жителей составляет 169,6 тыс. чел. Плотность населения 1021,9 чел. км2.

Климат континентальный, с умеренно холодной, малоснежной зимой и очень тёплым и солнечным летом.

По данным наблюдений ГУ Цимлянская гидрометеорологическая обсерватория, многолетние метеорологические данные были следующими:

Среднегодовая роза ветров.

Таблица 1

| Румбы | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | 3 | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость, % | 8 | 19 | 21 | 10 | 5 | 11 | 17 | 9 | 3 |

# Средние многолетние значения месячных и годовых показателей.

# Таблица 2

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| скорость ветра, м/с | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 3,9 | 3,4 | 3,4 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 3,8 |
| температуры воздуха,0С | -5,9 | -5,3 | 0,0 | 9,5 | 16,5 | 20,7 | 23,2 | 22,2 | 16,7 | 9,0 | 3,1 | -1,8 | 9,0 |
| суммы осадков, мм | 36 | 31 | 28 | 38 | 43 | 51 | 41 | 33 | 37 | 27 | 42 | 49 |  |
| числа дней с осадками > 1,0 мм | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 |  |

- Существующее состояние и развитие города на перспективу.

- Численность населения муниципального образования.

Таблица 3

| № п/п | Наименование населенного пункта с разделением по городским и сельским поселениям | Численность жителей, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь* | расчетный срок* |
|  | Город Волгодонск | 169 600 | 166 700 |

* Примечание: на первую очередь – текущее состояние

на расчетный срок – 2013 год.

4.2. Исходные данные по благоустройству территории муниципального образования.

Таблица 4

| Наименование показателей | Городское или сельское поселение |
| --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок |
| Общая площадь земель, га | 16882,0 | 16882,0 |
| Общая площадь зеленых насаждений общего пользования, тыс. м2 | 24670,0 | 24670,0 |
| Этажность застройки, % 1-2 этажные 3-5 этажные более 5 этажей | 9,6 5,6 84,8 | 9,6 5,6 84,8 |
| Этажность застройки многоквартирных жилых домов, % 1-2 этажные 3-5 этажные более 5 этажей | 21,6 39,1 39,3 | 21,6 39,1 39,3 |

4.3. Население муниципального образования.

Таблица 5

| № п/п | Наименование населенного пункта с разделением по городским и сельским поселениям | Количество жителей, проживающих |
| --- | --- | --- |
|  |  | в благоустроенных домах (чел.) | в частных домовладениях (чел.) |
|  |  | на первую очередь | на расчетный срок | на первую очередь | на расчетный срок |
| 1 | Город Волгодонск | 145561 | 145561 | 24039 | 24039 |

4.4. Обеспеченность муниципального образования объектами инфраструктуры.

Таблица 6

| Наименование объектов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | на первую очередь | на расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Больницы | 1 койка | 1692 | 2076 |
| Аптеки | 1м2торг. площ. | 4168 | 4325 |
| Поликлиники, амбулатории | 1 посещ./год | 1328253 | 1328253 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 14860 | 17300 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 7104 | 8179 |
| Вузы и техникумы | 1 учащийся | 15000 | 18000 |
| Спортшколы, дома пионеров | 1 учащийся | 4770 | 4500 |
| Магазины промтоварные | 1м2торг. площ. | 48133,4 | 48133,4 |
| Магазины продовольственные | 1м2торг. площ. | 15782,4 | 15782,4 |
| Супермаркет (универмаг) | 1м2торг. площ. | 4007,1 | 4007,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Павильон | 1м2торг. площ. | 5011,0 | 5011,0 |
| Палатка, киоск | 1м2торг. площ. | 1022,1 | 1022,1 |
| Рынки | 1м2торг. площ. | 77800 | 77800 |
| Складские помещения | 1 м2 общей площ. | 16342,3 | 16342,3 |
| Клубы, дома культуры | 1 место | 2300 | 2300 |
| Концертные залы | 1 место | 340 | 340 |
| Библиотеки | 1 место | 861 | 861 |
| Спортивные арены, стадионы | объект | 180 | 595 |
| Ремонт бытовой, радио и оргтехники | 1 м2 общей площ. | 2100,0 | 2100,0 |
| Ремонт и пошив одежды | 1 м2 общей площ. | 1700,0 | 1700,0 |
| Химчистки и прачечные | 1 м2 общей площ. | 1800,0 | 1800,0 |
| Парикмахерские и косметические салоны | 1 пос. место | 490 | 560 |
| Гостиницы, общежития | 1 место | 692 | 692 |
| Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные) | 1 место | 7682,2 | 8200,0 |
| Автомастерские | 1 машино-место | 1800 | 1800 |
| Автозаправочная станция | 1 машино-место | 150 | 150 |
| Автостоянки и парковки | 1 машино-место | 11100 | 11100 |
| Административные и др. учреждения, офисы | 1 сотрудника | 80 | 80 |

4.5. Координаты руководителей отвечающих за санитарную очистку, сбор и вывоз ТБО и ЖБО, эксплуатацию полигона муниципального образования.

Таблица 7

| № п/п | Наименование организации | Адрес | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация города | г. Волгодонск, ул.Советская, д. 2 | Заместитель главы Администрации города по городскому хозяйству | 22-74-34 |
| 2 | МАУ «ДС и ЖКХ» | г. Волгодонск, ул.Королёва, д. 5 | Директор | 25-28-07 |
| Специализированные организации по вывозу отходов производства и потребления. |
| 3 | ООО «Спецавтотранс» | г. Волгодонск, ул.Волгодонская , д. 6а | Директор | 22-55-32 |
|  |  |  | Гл. инженер |  |
| Организации управляющие и обслуживающие многоквартирные дома. |
| 4 | ООО «ЖРЭУ-5» | г. Волгодонск, ул.Пушкина, д. 18а | Директор | 22-46-65 |
|  |  |  | Главный инженер | 22-66-01 |
| 5 | ООО «Чайка» | г. Волгодонск, ул.Ленина, д. 36а | Директор | 22-36-82 |
| 6 | ООО «Чайка-Дон» | г. Волгодонск, ул.Ленина, д. 36а | Директор | 22-36-82 |
| 7 | ООО «Милана» | г. Волгодонск, ул.Горького, д. 153 | Директор | 22-77-28 |
|  |  |  | Заместитель директора | 22-77-28 |
| 8 | ООО «РЭК» | г. Волгодонск, ул.Горького, д. 153 | Директор | 22-77-28 |
|  |  |  | Заместитель директора | 22-77-28 |
| 9 | ООО «Жилремсервис» | г. Волгодонск, ул.Ленина, д. 91 | Директор | 22-45-81 |
|  |  |  | Главный инженер | 22-78-91 |
| 10 | ООО «Первая оконная ЖЭК» | г. Волгодонск, ул.Степная, д. 147 | Директор | 27-45-67 |
|  |  |  | Главный инженер | 27-45-67 |
| 11 | ООО «Коммунальный стандарт» | г. Волгодонск, бул.Великой Победы, д.18 | Директор | 26-34-94 |
|  |  |  | Главный инженер | 26-34-87 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | ООО «Жилремстрой+» | г. Волгодонск, бул.Великой Победы, д.18 | Директор | 26-34-94 |
|  |  |  | Главный инженер | 26-34-87 |
| 13 | ООО«Жилищно-коммунальное управление» | г. Волгодонск, бул.Великой Победы, д.18 | Директор | 26-34-94 |
|  |  |  | Главный инженер | 26-34-87 |
| 14 | ООО «ЖЭК-1» | г. Волгодонск, пр.Курчатова, д. 7 | Директор | 25-60-41 |
| 15 | ООО «ЖЭК-2» | г. Волгодонск, пр.Курчатова, д. 7 | Директор | 25-60-41 |
| 16 | ООО «ЖЭК-3» | г. Волгодонск, пр.Курчатова, д. 7 | Директор | 25-60-41 |
| 17 | ООО «ЖЭК-4» | г. Волгодонск, пр.Курчатова, д. 7 | Директор | 25-60-62 |
| 18 | ООО «ЖЭК-5» | г. Волгодонск, пр.Курчатова, д. 7 | Директор | 25-60-62 |
| 19 | ООО «РиСОЖ-1» | г. Волгодонск, ул.Королёва, д. 5 | Директор | 22-91-59 |
|  |  |  | Главный инженер | 22-98-19 |
| 20 | ООО «РиСОЖ-2» | г. Волгодонск, ул.Королёва, д. 5 | Директор | 22-91-59 |
|  |  |  | Главный инженер | 22-98-19 |
| 21 | ООО «УЮТ» | г. Волгодонск, ул.Гагарина, д. 62 | Директор | 22-96-00 |
|  |  |  | Главный инженер | 22-97-17 |
| 22 | ООО «УЮТ-1» | г. Волгодонск, ул.Гагарина, д. 62 | Директор | 22-96-00 |
|  |  |  | Главный инженер | 22-97-17 |
| 23 | ООО «Жилстрой – ЖЭК-1» | г. Волгодонск, пр.Курчатова, д. 47 | Директор | 29-07-16 |
|  |  |  | Главный инженер | 26-45-11 |
| 24 | ООО «Жилстрой – ЖЭК-2» | г. Волгодонск, пр.Курчатова, д. 47 | Директор | 29-07-16 |
|  |  |  | Главный инженер | 26-45-11 |
| 25 | ООО «Жилстрой – ЖЭК-4» | г. Волгодонск, пр.Курчатова, д. 47 | Директор | 29-07-16 |
|  |  |  | Главный инженер | 26-45-11 |
| 26 | НП «ЖЭО № 8» | г. Волгодонск, ул.Королёва, д. 5 | Директор | 27-92-51 |
|  |  |  | Главный инженер | 22-90-90 |
| Организации – обслуживающие объекты благоустройства города. |
| 27 | ООО «Созидатель» | г. Волгодонск, ул. Радужная, д. 11 | Директор | 26-84-39 |
|  |  |  | Главный инженер | 26-84-39 |
| 28 | ЗАО СПХ «Лазоревый» | г. Волгодонск, ул. Степная, д. 2 | Директор | 22-59-92 |

4.6. Общее состояние окружающей среды, фоновое загрязнение, наиболее неблагополучные территории муниципального образования.

Загрязнение воздуха на территории города неоднородно. Наибольшие уровни содержания в воздухе вредных веществ отмечаются вблизи автомагистралей, на улицах с интенсивным движением автотранспорта. Улицы с большой интенсивностью машин: ул.Маркса, ул. Гагарина, ул. Черникова, ул. Энтузиастов, ул. Кошевого, ул. Морская, пр.Курчатова, ул. Степная, пр. Строителей.

Наиболее проблемным экологическим вопросом  в городе Волгодонске является очистка ливневых сточных вод. Из 5 очистных сооружений только 1 имеют отстойник, сброс через остальные выпуска ливневой канализации осуществляется напрямую в Цимлянское водохранилище. Не отрегулирован сбор и сброс поверхностного стока с части городских территорий. Наряду с этим, в целях предотвращения загрязнения почвы городских территорий и водного бассейна неочищенными ливневыми сточными водами, организован и проводится производственный лабораторный контроль, разработан «План водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водного объекта (2009-2014гг.)». Вышеуказанный план предусматривает разработку ПСД, реконструкцию, строительство очистных сооружений на выпусках ливневой канализации.

Почва в городе Волгодонске подвергается интенсивному антропотехногенному воздействию.

Оценка состояния почвы селитебной зоны г. Волгодонска проводится на основе исследований проб почвы по санитарно-химическим, микробиологическим, гельминтологическим, радиологическим показателям, в рамках социально-гигиенического мониторинга.

Приоритетные вещества, определяемые в почве тяжелые   металлы -ртуть, свинец, кадмий, цинк, магний.

В 2009г. отобрано 12 проб все исследованные пробы почвы по санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответствуют гигиеническим нормативам.

По паразитологическим показателям число положительных находок за истекший период 2009 г. составил 16,6 %. За последние годы на территории города Волгодонска не регистрировались случаи острых заболеваний химической этиологии.

Загрязнение окружающей среды и среды обитания в целом может являться причиной нарушения здоровья населения. Для снижения негативного воздействия на окружающую среду необходимо выполнить следующие мероприятия:

- вдоль автомобильных магистралей устраивать зелёные зоны (цветники, газоны, посадки деревьев и кустарников);

- ликвидировать несанкционированные свалки и условия их образования на территории города;

- исключить сброс необеззараженных сточных вод в поверхностные водоёмы;

- повысить эффективность очистки и обеззараживания сточных вод;

- регулировать сброс поверхностного стока с территории города;

- повысить эффективность работы водоочистных сооружений и качества питьевой воды.

# Характеристика зелёных насаждений города.

# Таблица 8

| № п/п | Наименование района | Площадь посадок, м2 | Количество деревьев |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Газоны | Цветники |  |
| 1 | Новый город | 856488,2 | 8472,0 | 582 |
| 2 | Старый город | 640817,0 | 4530,0 | 3356 |
|  | Итого | 1497305,2 | 13002,0 | 3938 |

4.7. Порядок вывоза жидких бытовых отходов от населения, предприятий и организаций.

4.7.1. Общие положения.

Многоквартирные дома города в полном объёме оснащены централизованным водоснабжением и водоотведением. Объём  водоотведения определяется путём суммирования объёмов потребления холодного и горячего водоснабжения.

В не канализованной части частного сектора сбор жидких бытовых отходов осуществляется в изолированные выгреба (сливные ямы). Вывоз производится специализированным транспортом на сливные пункты ЖБО по мере заполнения ёмкостей.

4.7.2. Требования к оборудованию выгребной ямы.

Выгребная яма - самое простое сооружение канализации для домов с минимальным расходом воды.

Она состоит из герметичной емкости, куда стоки от дома сливаются для накопления и хранения и откачиваются по мере заполнения с помощью ассенизационной машины. Размеры произвольны, зависят от количества потребляемой воды и периодичности откачки.

Располагают выгребную яму как можно дальше от питьевого колодца или скважины и ниже по рельефу. Дно делают наклонным в сторону приямка для более полного опорожнения. Рекомендуется сделать глиняный замок. Материал - железобетон, металл, оштукатуренный кирпич. К выгребной яме должен быть обеспечен подъезд ассенизационной машины.

Запрещено использование выгребов без дна с фильтрацией в грунт неочищенных стоков. По санитарным нормам в радиусе 30 метров от таких сооружений нельзя выращивать плодовые растения.

Краткая характеристика пунктов приема ЖБО на территории муниципального образования

# Таблица 9

| Место расположения | Мощность, м3/год | Техническое состояние | Возможность расширения и дальнейшей эксплуатации | Обслуживаемые н/п |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул. Степная | Подача стоков в коллектор через лоток, труба, D=500 | Удовлетворительное | Не планируется | Частный сектор г. Волгодонска |

- Твёрдые отходы производства и потребления.

5.1. Существующая схема сбора и вывоза твёрдых отходов с территории города.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов с территории города Волгодонска в соответствии с действующим законодательством осуществляют по планово-регулярной системе согласно утвержденным графикам.

Периодичность удаления бытовых отходов согласована с территориальным управлением Роспотребнадзора по г.Волгодонску, Дубовскому, Заветненскому и Ремонтненскому районам, исходя из местных условий, в соответствии с правилами содержания территорий населенных мест.

Бытовые отходы вывозят по маршрутным графикам, предусматривающим последовательный порядок передвижения спецмашин. Для удобства жителей города маршрутные графики предусматривают сбор отходов с 8-00 до 19-00.

Отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности жителей города Волгодонска, представлены тремя составляющими:

- Отходы, которые по своим габаритам помещаются в приёмную камеру мусоропровода. Данные отходы собираются специализированной организацией по прямым договорам с населением города.

- Отходы, которые по своим габаритам не помещаются в приёмную камеру мусоропровода, а также отходы от уборки территории, прилегающей к многоквартирным домам. Эти отходы собираются в контейнера и вывозятся специализированной организацией по договору с управляющей, обслуживающей организацией, ТСЖ, ЖСК.

- Крупногабаритные отходы (КГО). Данные отходы накапливаются, как правило, в непосредственной близости от контейнерной площадки и вывозятся управляющими, обслуживающими организациями, ТСЖ и ЖСК самостоятельно, либо по договору со специализированной организацией.

Отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности жителей частных домовладений города Волгодонска, вывозятся по прямым договорам со специализированной организацией.

Специализированной организацией применяется два метода  вывоза отходов с территории города:

- Тарный метод (метод несменяемых контейнеров). При данном методе отходы собираются в специализированные ёмкости (контейнера) и после наполнения ёмкостей перегружаются в специализированный транспорт. Метод преимущественно используется на территории многоэтажной застройки новой и старой частей города.

- Бестарный метод. При бестарном методе отходы собираются непосредственно в специализированный транспорт, используется в основном при сборе отходов с территории частного сектора города, а также на территории многоэтажной застройки, где по санитарным нормам устройство контейнерных площадок не допускается.

5.2. Характеристика процесса транспортирования и захоронения отходов.

# 5.2.1. Станция промежуточной перегрузки (сортировки).

Выпускниками высших учебных заведений рассматривался вопрос применения в г.Волгодонске станции по перегрузке отходов. Однако применение подобной схемы в условиях города Волгодонска экономически нецелесообразно.

# 5.2.2. Мойка и дезинфекция контейнеров.

Специализированные установки для мойки контейнеров в городе отсутствуют. В процессе эксплуатации мойка контейнеров не производится. Частичная мойка и дезинфекция контейнерных площадок осуществляется управляющими (обслуживающими) организациями.

# 5.2.3. Мойка и дезинфекция мусоровозов.

В летний период времени мойка мусоровозов производится ежедневно на городском полигоне ТБО при помощи специализированного автомобиля (поливомоечный автомобиль). Для дезинфекции ходовой части применяется «дезинфекционный барьер» (ёмкость, заполненная увлажнёнными дезинфицирующим раствором опилками).

В зимний период времени мойка мусоровозов производится по мере загрязнения непосредственно на производственной базе специализированного предприятия.

# Таблица 10

| Наименование управляющей, обслуживающей организации | Число обслуживаемых жителей, чел. | Кол-во контейнеров шт. | График вывоза ТБО раз/нед. | Объем вывоза ТБО от жителей, м3 /сутки | Место обезвре- живания ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ООО «ЖРЭУ-5» | 6296 | Бестарно+мусорокамеры | 6 раз | 5,91 | Полигон ТБО |
|  |  | 28 | 7 раз | 21,00 |  |
|  |  | КГО | 1 раз |  |  |
| ООО «Чайка» | 4630 | Бестарно+мусорокамеры | 6 раз | 1,04 | Полигон ТБО |
|  |  | 25 | 7 раз | 18,75 |  |
|  |  | КГО | 1 раз |  |  |
| ООО «Чайка-Дон» | 5785 | Бестарно+мусорокамеры | 6 раз | 3,72 | Полигон ТБО |
|  |  | 28 | 7 раз | 21,00 |  |
|  |  | КГО | 1 раз |  |  |
| ООО «Милана» | 6860 | Мусорокамеры | 6 раз | 21,82 | Полигон ТБО |
|  |  | 10 | 7 раз | 7,50 |  |
|  |  | КГО | 1 раза |  |  |
| ООО «РЭК» | 6682 | Мусорокамеры | 6 раз | 18,06 | Полигон ТБО |
|  |  | 14 | 7 раз | 10,50 |  |
|  |  | КГО | 1 раз |  |  |
| ООО «Жилремсервис» | 8482 | Мусорокамеры | 6 раз | 8,50 | Полигон ТБО |
|  |  | 37 | 7 раз | 27,75 |  |
|  |  | КГО | 1 раз |  |  |
| ООО «Первая оконная ЖЭК» | 6952 | Мусорокамеры | 6 раз | 11,71 | Полигон ТБО |
|  |  | 24 | 7 раз | 18,00 |  |
|  |  | КГО | 6 раз |  |  |
| ООО «Коммунальный стандарт» | 5244 | Мусорокамеры | 6 раз | 22,41 | Полигон ТБО |
|  |  | 12 | 3 раза | 3,86 |  |
|  |  | КГО | 1 раз |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ООО «Жилремстрой+» | 5775 | Мусорокамеры | 6 раз | 24,68 | Полигон ТБО |
|  |  | 7 | 3 раза | 2,25 |  |
|  |  | КГО | 1 раз |  |  |
| ООО «Жилищно-коммунальное управление» | 4882 | Мусорокамеры | 6 раз | 20,87 | Полигон ТБО |
|  |  | 9 | 3 раза | 2,89 |  |
|  |  | КГО | 1 раз |  |  |
| ООО «ЖЭК-1» | 4761 | Мусорокамеры | 6 раз | 20,35 | Полигон ТБО |
|  |  | 11 | 2-3 раза | 3,54 |  |
|  |  | КГО | 1 раз |  |  |
| ООО «ЖЭК-2» | 6223 | Мусорокамеры | 6 раз | 26,60 | Полигон ТБО |
|  |  | 13 | 2-3 раза | 4,18 |  |
|  |  | КГО | 1 раз |  |  |
| ООО «ЖЭК-3» | 5065 | Мусорокамеры | 6 раз | 21,65 | Полигон ТБО |
|  |  | 14 | 2-3 раза | 4,50 |  |
|  |  | КГО | 1 раз |  |  |
| ООО «ЖЭК-4» | 6811 | Мусорокамеры | 6 раз | 29,11 | Полигон ТБО |
|  |  | 19 | 2-3 раза | 6,11 |  |
|  |  | КГО | 1 раз |  |  |
| ООО «ЖЭК-5» | 5150 | Мусорокамеры | 6 раз | 22,01 | Полигон ТБО |
|  |  | 11 | 2-3 раза | 3,54 |  |
|  |  | КГО | 1 раз |  |  |
| ООО «РиСОЖ - 1» | 6830 | Мусорокамеры | 6 раз | 29,19 | Полигон ТБО |
|  |  | 11 | 2 раза | 2,36 |  |
|  |  | КГО | 1 раз |  |  |
| ООО «РиСОЖ - 2» | 6160 | Мусорокамеры | 6 раз | 26,33 | Полигон ТБО |
|  |  | 12 | 2 раза | 2,57 |  |
|  |  | КГО | 1 раз |  |  |
| «ООО Уют» | 6724 | Мусорокамеры | 6 раз | 28,74 | Полигон ТБО |
|  |  | 12 | 3 раза | 3,86 |  |
|  |  | КГО | 1 раз |  |  |
| «ООО Уют-1» | 5861 | Мусорокамеры | 6 раз | 25,05 | Полигон ТБО |
|  |  | 9 | 3 раза | 2,89 |  |
|  |  | КГО | 1 раз |  |  |
| ООО «Жилстрой – ЖЭК - 1» | 6937 | Мусорокамеры | 6 раз | 29,65 | Полигон ТБО |
|  |  | 10 - ООО "САТ" | 1 раз | 1,07 |  |
|  |  | 7 - самовывоз | 6 раз | 4,5 |  |
|  |  | КГО | 6 раз | 4,6 |  |
| ООО «Жилстрой – ЖЭК -2» | 6640 | Мусорокамеры | 6 раз | 28,38 | Полигон ТБО |
|  |  | 9 - ООО "САТ" | 1 раз | 0,96 |  |
|  |  | 11 - самовывоз | 6 раз | 4,4 |  |
|  |  | КГО | 6 раз |  |  |
| ООО «Жилстрой – ЖЭК -4» | 903 | Мусорокамеры | 6 раз | 3,86 | Полигон ТБО |
|  |  | 4 - ООО "САТ" | 1 раз | 0,43 |  |
|  |  | КГО | 6 раз |  |  |
| НП «ЖЭО №8» | 6250 | Мусорокамеры | 6 раз | 26,71 | Полигон ТБО |
|  |  | 17 | 3 раза | 5,46 |  |
|  |  | КГО | 2-3 раза |  |  |
| Итого | 135903 | 364 |  | 644,81 |  |

# Система бестарного вывоза.

# Таблица 11

| Число обслуживаемых жителей, чел. | Количество договоров для сбора отходов от населения, шт. | График вывоза ТБО, раз/нед. | Объем вывоза ТБО от населения, м3 /сутки | Место обезвреживания ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7370 | 2774 | ежедневно | 31,5 | полигон |

5.3. Санитарное состояние сооружений по размещению отходов.

# 5.3.1. Полигон бытовых отходов.

Полигон бытовых отходов расположен по адресу Ростовская область, Волгодонской район, в 7,5км от г.Волгодонск по направлению на юг. Расстояние до водного объекта 12 км. (залив Цимлянского водохранилища), до жилой застройки -8 км.

Рабочий проект полигона разработан Новочеркасской архитектурно-планировочной мастерской в 1980 г. Проектом предполагалось строительство следующих объектов: хоз. двора с подъездной дорогой, сторожки, наземного склада ГСМ, хлораторной для подачи дезинфицирующего раствора на мойку мусоровозов, здание мойки спецтранспорта с системой оборотного водоснабжения, резервуар для воды, биотермические ямы со вскрывочной, котельная, артезианская скважина, площадка для отстоя техники, дренажная система отвода фильтрата, нагорные канавы, кавальеры грунта.

В настоящее время в эксплуатации находятся: здание АБК, наземный склада горюче-смазочных материалов, площадка отстоя техники, нагорные канавы, кавальер грунта, непосредственно карты полигона. Не выполнено водоснабжение и электроснабжение полигона. Питьевая и техническая вода привозная.

Полигон бытовых отходов эксплуатирует ООО «Спецавтотранс» на основании договора аренды и лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, транспортированию и захоронению отходов 1-4 классов опасности.

Фактическая эксплуатация полигона ведётся с 03.04.1991г. Полигон состоит из двух карт площадью 8,4 и 10,6 га. Первая карта заполнена полностью, её рекультивация проведена в 2003 году.

Захоронение на полигоне производится путем послойного уплотнения тяжёлыми бульдозерами, с последующей изоляцией грунтом.

Количество поступающих отходов определяется исходя из объёма кузова транспортного средства и удельного веса отходов. Весовая на полигоне отсутствует. Качественный состав отходов определяется визуально дезинфектором полигона. Ежеквартально осуществляется радиологический контроль проб грунта.

Санитарно-защитная зона выполнена в виде четырёхрядной лесополосы.

На территории полигона и санитарно-защитной зоны расположено 15  скважин для оценки расположения и качества водоносных слоёв.

На выезде с полигона оборудована бетонная ванна с дезинфицирующим раствором для обработки ходовой части убывающего автотранспорта.

Мониторинг за состоянием окружающей среды в районе расположения полигона осуществляет ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО в городе Волгодонске» по договору с ООО «Спецавтотранс»

Бытовые условия работающих на полигоне соответствуют СанПиН

# Технико-экономическая характеристика полигона

# Таблица 12

| № п/п | Характеристика |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Место расположения | 7,5 км. к югу от г. Волгодонска |
| 2 | Площадь полигона или свалки, га | 21, 9136 |
| 3 | В том числе площадь участка складирования, га | 19,0 |
| 4 | Год ввода в эксплуатацию | 1991 |
| 5 | Мощность полигона или свалки, тыс. м3 | 7353,3 |
| 6 | Объем накопленных отходов, тыс. м3 | 5402,0 |
| 7 | Планируемый срок эксплуатации, лет | 17 лет (проектный) |
| 8 | Весовой контроль поступающих ТБО | отсутствует |
| 9 | Стационарный радиометрический контроль | Ежеквартально –проб грунта |
| 10 | Дезинфекция мусоровозов и контейнеров | Производится |
| 11 | Система мониторинга окружающей среды | Ежеквартально (почва, воздух, вода) |
| 1 | 2 | 3 |
| 12 | Локальная очистка сточных вод, фильтрата | Не предусмотрена |
| 13 | Проектный срок окончания эксплуатации | 2013 год |
| 14 | Тариф на захоронение отходов, руб/м3 | 66,55 без НДС |

Объёмы заполнения полигона по годам.

Таблица 13

| Объём образования отходов, тыс. м3 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 229 | 344 | 303 | 314 | 298 | 299 | 271 | 280 | 265 | 265 | 265 | 260 | 293 | 318 | 336 | 344 | 368 | 375 |
| От населения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 261 | 278 | 292 |

# 5.3.2. Полигон строительных отходов (первый пусковой комплекс).

Земельный участок с кадастровым номером 61:48:050203:3 площадью 9,0174 га, на котором оборудован полигон строительных отходов, расположен по адресу Ростовская область, г.Волгодонск, отрог балки Сухосолёной. Расстояние до водного объекта 2 км. (залив Цимлянского водохранилища), до жилой застройки -3 км.

Рабочий проект полигона разработан ГИПОГ «Горпроект» Госстроя России в 2001 г. и подвергался корректировке в процессе строительства. Проектом предполагалось строительство следующих объектов: хоз. двора с подъездной дорогой, сторожки, резервуара для воды.

В настоящее время в эксплуатации находятся: здание АБК, отапливаемое углём, площадка отстоя техники, непосредственно карта полигона.

Питьевая и техническая вода привозная.

Полигон строительных отходов эксплуатируется ООО ПСК «Универсалстрой» на основании договора аренды.

Фактическая эксплуатация полигона ведётся с 31.10.2002г.

Первая очередь состоит из пяти захваток с оборудованными на них разгрузочными площадками. Общая площадь захваток составляет 8,2338 га.

Количество поступающих на полигон отходов определяется исходя из объёма кузова транспортного средства и удельного веса отходов. Весовая на полигоне отсутствует.

Качественный состав отходов определяется визуально дезинфектором полигона. Радиационный контроль принимаемых отходов не проводился.

Скважины для оценки расположения и качества водоносных слоёв на участке расположения полигона отсутствуют.

Мойка автотранспорта на полигоне не организована

# Технико-экономическая характеристика полигона

# Таблица 14

| № п/п | Характеристика |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место расположения | Отрог балки Сухосолёной, в 3-х км от жилой застройки г. Волгодонска |
| 2 | Площадь полигона или свалки, га | 9,0174 |
| 3 | В том числе площадь участка складирования, га | 8,2338 |
| 4 | Год ввода в эксплуатацию | 2001 |
| 5 | Мощность полигона или свалки, тыс. м3 | 127,774 |
| 6 | Объем накопленных отходов, тыс. м3 | 37,7 |
| 7 | Планируемый срок эксплуатации, лет | 35 лет (проектный) |
| 8 | Весовой контроль поступающих отходов | отсутствует |
| 9 | Стационарный радиометрический контроль | Не проводится |
| 10 | Дезинфекция мусоровозов и контейнеров | Не проводится |
| 11 | Мониторинга состояния окружающей среды | Не проводится |
| 12 | Локальная очистка сточных вод, фильтрата | Не предусмотрена |
| 13 | Проектный срок окончания эксплуатации | 2036 год. |

# 5.3.3 Прочие санкционированные объекты размещения отходов.

Таблица 15

| № п/п | Наименование объекта размещения, эксплуатирующая организация | Площадь, га. | Мощность объекта, тыс. тонн | Фактическое заполнение тыс. тонн (% заполнения) | Расстояние до ближайших населённый пункт / водоток, км | Наличие защитного экрана | Система мониторинга | Принимаемые отходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Полигон токсичных отходов, КУИ г. Волгодонса | 0,55 | 27,77 | 0,736 (3,9) | 1,9/0,7 р. Дон | Б-6 (бетонно-плёночный) | Контрольные скважины | Карбамидо-формальдегидная смола Нефтешлам МХБ катализатор щёлоч |
| 2 | Свалка жидких промотходов, КУИ г. Волгодонса | 5,15 | 2,32 | 46,41 (100) | 1,9/1,1 р. Дон | А-1 (глиняный однослойный) | Перехватывающий канал | Гальваноотходы МХБ катализатор Мп катализатор |
| 3 | Свалка ТБО (ОАО ВХЗ), КУИ г. Волгодонса | 0,8 | - | 5,831 (90) | 0,8/0,8 р. Дон | - | - | Нетоксичные |
| 4 | Пруд усреднитель шламонакопитель (ОАО ВХЗ), КУИ г. Волгодонса | 23,48 | 23,7 | 726,1 (90) | 1,9/0,9 р. Дон | Д-10 (из п/э плёнки, однослойный) | Контрольные скважины | Мп катализатор Литейный шлак |
| 5 | Сульфатные поля (ОАО ВХЗ), КУИ г. Волгодонса | 30,8 | - | 102,8 | 1,9/0,7 р. Дон | А-1 (глиняный однослойный) | Нет | Нетоксичные |
| 6 | Шламовые карты (ОАО ВХЗ), КУИ г. Волгодонса | 2,7 | - | 40,48 | 1,9/0,7 р. Дон | А-1 (глиняный однослойный) | Нет | Нетоксичные |
| 7 | Иловые карты (ОАО ВХЗ), МУП ВКХ | 9,0 | - | 3,984 (15) | 1,9/0,7 р. Дон | А-1 (глиняный однослойный) | Нет | Нетоксичные |
| 8 | Иловые карты, МУП ВКХ | 12,3 | 19,71 | 17,45 (65) | 3,0/3,0 р. Дон | А-1 (глиняный однослойный) | Нет | Нетоксичные |
| 9 | Свалка нетоксичных отходов, ОАО ВКДП | 3,8 | 21,6 | 13,0 (60) | 8/8 Цимлян. в-ще | - | Контрольные скважины | Нетоксичные |
| 10 | Шламо-накопитель, ТЭЦ-2 | 1,5 | 126,0 | 0,198 (0,1) | 1,2/1 Цимлян. в-ще | Д-10 (из п/э плёнки, однослойный) | Контрольные скважины | Нефтешлам |
| 11 | Шламо-накопитель, ОАО «Энергомаш» | 1,4 | 0,48 | 3,32 (57) | 2,25/2,25 Цимлян-ское в-ще | В-3 (Асфальто-бетонное двухслойное с дренирующим прослоем) | Контрольные скважины, отводной канал для пропуска талых вод | Отходы ЛКМ Гальваношлам Отраб. раствор сульфата натрия Нфтешлам Кековад |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | Шламо-накопитель (на 3000м3), РоАЭС | 0,26 | 0,57 | 0,357 (23) | 4,0/1,5 Цимлян-ское в-ще | В-7 (асфальто-бетонное, однослойное с битумным покрытием) | Контрольные скважины | Нефтешлам |
| 13 | Шламо-накопитель (на 5000м3), РоАЭС | 0,35 | 35,03 | 2,102 (6,0) | 4,0/1,5 Цимлян-ское в-ще | В-7 (асфальто-бетонное, однослойное с битумным покрытием) | Контрольные скважины | Нетоксичные |
| 14 | Песковые площадки, РоАЭС | 0,015 | - | 0,126 (20) | 4,0/1,5 Цимлян. в-ще | В-7 (Асфальто-бетонный однослойный) | Дренажный лоток | Нетоксичные |
| 15 | Иловые площадки, РоАЭС | 0,144 | - | 0,227 | 4,0/1,5 Цимлян. в-ще | В-7 (Асфальто-бетонный однослойный) | Дренажный лоток | Нетоксичные |

В целях сохранения земельных ресурсов, улучшения экологической обстановки региона, а так же рационального использования инвестиционных средств, выделяемых на строительство 1-го, 2-го энергоблоков Волгодонской АЭС, Решением Минатома РФ от 6.12.2001г. «О порядке переработки, захоронения и утилизации промышленных нерадиоактивных токсичных и нетоксичных отходов, образующихся на Ростовской АЭС», совместно с Администрациями Ростовской области и г.Волгодонска новое строительство полигонов АЭС заменяется на долевое участие Минатома РФ и Ростовской АЭС в реконструкции существующих полигонов бытовых и токсичных отходов бывшего ВХЗ с последующим направлением на них образующихся отходов Волгодонской атомной станции.

В настоящее время полигоны не эксплуатируется, (отходы не принимаются). Общая площадь полигонов составляет 79,6 га, из которых 37,0 га являются резервными. За время эксплуатации с 1953 года на полигоне накоплено 823,6 тыс.тонн токсичных промышленных отходов 2-4 класса опасности.

В настоящее время покрытия основания карт пришли в негодность, гидроизоляция нарушена, происходит загрязнение грунтовых и подземных вод химическими веществами.

5.4. Оснащенность предприятия специальной техникой для выполнения работ по санитарной очистке, сбору и вывозу крупно габаритного мусора

# Специализированное предприятие по вывозу отходов.

# Таблица 16

| № п/п | Наименование | Марка | ООО «Спецавтотранс» |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год выпуска | Кол-во | % износа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Трактор | МТЗ-80 | 1989 | 1 | 100 |
|  |  | Т-150К | 1989 | 1 | 100 |
| 2 | Автомобиль | ГАЗ 330730 | 1993 | 1 | 100 |
|  |  | КамАЗ 55111 | 1994 | 1 | 100 |
|  |  | МАЗ 5551 | 1994 | 1 | 100 |
| 3 | Поливомоечная машина | ЗИЛ 130 | 1984 | 1 | 100 |
| 4 | Бульдозер | Т-130 | 1989 | 1 | 100 |
|  |  | Т-170М | 1992 | 1 | 100 |
| 5 | Экскаватор | ЭО3323А | 1994 | 1 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Мусоровоз | КО-415А | 1988 | 1 | 100 |
|  |  | КО-415А | 1989 | 2 | 100 |
|  |  | КО-415А | 1990 | 1 | 100 |
|  |  | КО-415А | 1991 | 2 | 100 |
|  |  | КО-413 | 1978 | 2 | 100 |
|  |  | КО-413 | 1986 | 1 | 100 |
|  |  | КО-413 | 1987 | 1 | 100 |
|  |  | КО-413 | 1988 | 1 | 100 |
|  |  | КО-413 | 1989 | 2 | 100 |
|  |  | КО-413 | 1990 | 1 | 100 |
|  |  | КО-413 | 1993 | 3 | 100 |
|  |  | КО-413 | 1998 | 1 | 100 |
|  |  | М-53 | 1984 | 1 | 100 |
|  |  | М-53 | 1993 | 1 | 100 |
|  |  | КО-440-4 | 2001 | 5 | 86 |
|  |  | КО-440-4 | 2005 | 4 | 34 |
|  |  | КО-440-4 | 2007 | 1 | 2 |
|  |  | КО-440-4К | 2007 | 1 | 2 |
|  |  | МКМ-53131 | 2005 | 1 | 34 |
|  |  | МКЗ | 2009 | 2 | 1 |

# Управляющие и обслуживающие многоквартирные дома организации

# Таблица 17

| № п/п | Наименование организации | Трактора МТЗ-80, Т-40, Т-25А | ГАЗ-САЗ, ГАЗ 3502 | ЗИЛ-431412, ЗИЛ ММЗ | Погрузчик ТО-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | % износа | Кол-во | % износа | Кол-во | % износа | Кол-во | % износа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ООО «ЖРЭУ-5» (аренда) | 1 | - | 12 | - | - | - | - | - |
| 2 | ООО «Чайка» | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ООО «Чайка - Дон» | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - |
| 4 | ООО «Милана» | - | - | - | - | 1 | 90 | - | - |
| 5 | ООО «РЭК» | 1 | 89,3 | - | - | 1 | 85 | - | - |
| 6 | ООО «Жилремсервис» | - | - | 1 | 80 | - | - | 1 | 80 |
| 7 | ООО «Первая оконная – ЖЭК» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ООО «Коммунальный стандарт» | - | - | 1 | 24 | - | - | - | - |
| 9 | ООО «Жилремстрой+» | - | - | 1 | 24 | - | - | - | - |
| 10 | ООО «Жилищно-коммунальное управление» | - | - | 1 | 24 | - | - | - | - |
| 11 | ООО «ЖЭК – 1» (аренда) | 1 | 63 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | ООО «ЖЭК – 2» (аренда) | 1 | 63 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | ООО «ЖЭК – 3» (аренда) | 1 | 67 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | ООО «ЖЭК – 4» (аренда) | 1 | 67 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | ООО «ЖЭК – 5» (аренда) | 1 | 68 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | ООО «Рисож – 1» | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | ООО «Рисож – 2» | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - |
| 18 | ООО «Уют» | - | - | 1 | 70 | - | - | - | - |
| 19 | ООО «Уют - 1» | 1 | 70 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | ООО «Жилстрой – ЖЭК – 1» | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | ООО «Жилстрой – ЖЭК – 2» | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | ООО «Жилстрой – ЖЭК – 4» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | НП «ЖЭО – 8» | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - |

5.5. Характеристика производственных баз предприятий, отвечающих за санитарную очистку, сбор и вывоз ТБО в благоустроенном секторе.

Таблица 18

| № п/п | Наименование организации | Площадь территории предприятия, га | Площадь производственных помещений, м2 | Площадь административных помещений, м2 | Численность сотрудников, чел. | Численность производственных рабочих, чел. | Режим работы по санитарной очистке, час/смен. | Убираемая площадь дворовых территорий, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ООО «ЖРЭУ-5» | 0,2253 (аренда) | 706,24 (аренда) | 186,43 (аренда) | 74 | 57 | 7ч./ 6дн. 1 смена | 292,111 |
| 2 | ООО «Чайка» | - | 137,5 (аренда) | 180 (аренда) | 57 | 50 | 7ч./ 6дн. 1 смена | 128,605 |
| 3 | ООО «Чайка - Дон» | 0,183 (аренда) | 476,6 (аренда) | 180 (аренда) | 55 | 44 | 7ч./ 6дн. 1 смена | 133,086 |
| 4 | ООО «Милана» | 0,0506 | - | 343 (аренда) | 82 | 66 | 7ч./ 6дн. 1 смена | 183,666 |
| 5 | ООО «РЭК» | 0,0486 | - | 329 (аренда) | 81 | 76 | 7ч./ 6дн. 1 смена | 138,085 |
| 6 | ООО «Жилремсервис» | - | - | 148,79 (аренда) | 89 | 69 | 7ч./ 6дн. 1 смена | 152,024 |
| 7 | ООО «Первая оконная – ЖЭК» | - | - | 593,8 (аренда) | 76 | 58 | 7ч./ 6дн. 1 смена | 93,497 |
| 8 | ООО «Коммунальный стандарт» | - | - | 137,9 (аренда) | 52 | 46 | 7ч./ 6дн. 1 смена | 98,387 |
| 9 | ООО «Жилремстрой+» | - | - | 137,9 (аренда) | 78 | 67 | 7ч./ 6дн. 1 смена | 99,385 |
| 10 | ООО «Жилищно-коммунальное управление» | - | - | 137,9 (аренда) | 44 | 34 | 7ч./ 6дн. 1 смена | 93,345 |
| 11 | ООО «ЖЭК – 1» | - | 40 (аренда) | 80 (аренда) | 46 | 33 | 7ч./ 6дн. 1 смена | 107,434 |
| 12 | ООО «ЖЭК – 2» | - | 40 (аренда) | 80 (аренда) | 40 | 50 | 7ч./ 6дн. 1 смена | 127,141 |
| 13 | ООО «ЖЭК – 3» | - | 36 (аренда) | 86 (аренда) | 60 | 45 | 7ч./ 6дн. 1 смена | 117,250 |
| 14 | ООО «ЖЭК – 4» | - | 35 | 85 (аренда) | 64 | 49 | 7ч./ 6дн. 1 смена | 109,794 |
| 15 | ООО «ЖЭК – 5» | - | 40 | 80 (аренда) | 42 | 32 | 7ч./ 6дн. 1 смена | 101,646 |
| 16 | ООО «Рисож – 1» | - | - | 282 (аренда) | 12 | 100 | 7ч./ 6дн. 1 смена | 114,071 |
| 17 | ООО «Рисож – 2» | - | - | 292 (аренда) | 12 | 98 | 7ч./ 6дн. 1 смена | 92,661 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18 | ООО «Уют» | 0,335 | - | 172,3 (аренда) | 41 | 33 | 7ч./ 6дн. 1 смена | 107,353 |
| 19 | ООО «Уют - 1» | 0,335 | - | 172,3 (аренда) | 46 | 37 | 7ч./ 6дн. 1 смена | 88,893 |
| 20 | ООО «Жилстрой – ЖЭК – 1» | 0,299 | - | 389,4 (аренда) | 82 | 73 | 7ч./ 6дн. 1 смена | 91,378 |
| 21 | ООО «Жилстрой – ЖЭК – 2» | - | - | - | 85 | 75 | 7ч./ 6дн. 1 смена | 95,953 |
| 22 | ООО «Жилстрой – ЖЭК – 4» |  |  |  | 33 | 29 | 7ч./ 6дн. 1 смена | 32,133 |
| 23 | НП «ЖЭО – 8» | 0,6 |  | 196,6 (аренда) | 85 | 65 | 7ч./ 6дн. 1 смена | 90,594 |

5.6. Характеристика производственной базы специализированного предприятия, отвечающего за вывоз и захоронение ТБО.

Таблица 19

| № п/п | Наименование организации | Площадь территории предприятия, га | Площадь производственных помещений, м2 | Численность сотрудников, чел. | Численность производственных рабочих, чел. | Режим работы по санитарной очистке, час/смен. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Спецавтотранс» | 1,4838 | 2222,4 | 103 | 76 | 8 часов 1 смена |

5.7. Нормы накопления твёрдых отходов от жизнедеятельности населения и деятельности предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей города.

5.7.1. Общая информация.

Фактические замеры объёмов образования твёрдых отходов от всех групп потребителей города Волгодонска проводились с 16.04.2009 по 18.05.2009 комиссией в составе представителей Администрации города Волгодонска, МАУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства», управления здравоохранения, управления образования, экспертной организации и ООО «Спецавтотранс».

По результатам фактических замеров экспертной организацией представлен отчёт .

5.7.2. Сведения о действующих в 2009 году нормах накопления.

Постановлением Администрации города Волгодонска от 24.06.2003г. № 1228 утверждены нормы образования твердых коммунальных отходов в благоустроенном жилом фонде в размере – 1,56 м3 на 1 человека в год, в неблагоустроенном жилом фонде (частный сектор) – 2,64 м3 на 1 человека в год. Норма накопления на одного жителя в год отходов, собираемых в контейнеры, образующихся от текущего ремонта жилья, опавших листьев, отходов, образующихся при обрезке зелёных насаждений в благоустроенном жилом фонде – 0,45 м3 на человека в год. На крупногабаритные отходы нормы не установлены, они вывозятся управляющими организациями самостоятельно или по договорам.

5.7.3. Методика определения норм накопления твердых отходов.

Нормы накопления являются основными расчетными показателями при определении количества специальных транспортных средств, затрат на сбор и удаление отходов, планировании работ по очистке города и определении вместимости сооружений по переработке бытовых отходов.

Нормы накопления не стабильны и изменяются вместе с изменением условий, влияющих на образование бытовых отходов.

При проведении экспериментальных исследований норм накопления, масса и объем твердых  отходов определялась путем измерения объема контейнеров загружаемых в специализированные машины.

При определении норм накопления учитывают суточный коэффициент неравномерности, который служит для определения требуемой максимальной грузоподъемности и вместимости мусоровозного транспорта и объема мусоросборников. В «Методических рекомендациях о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов РФ» утвержденных Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 года № 152 рекомендуется принимать коэффициент суточной неравномерности равным 1,25.

Определение суточной нормы накопления на 1 чел. В объемных показателях за сезон производится по формуле:

Vc.c  =   V o / n х а,

где:     Vc.c  - суточное накопление отходов, л/чел.;

V o  - объем удаляемых отходов с изучаемого объекта за период определения, л;

n   - число проживающих, чел.;

a    - продолжительность определения норм накопления (7 сут.);

5.7.4. Экспериментальное определение норм накопления твердых отходов от населения.

Для проведения эксперимента по определению норм накопления твердых бытовых отходов были выделены 31 дом, имеющий мусоропроводы, 43 дома с контейнерными площадками, 92 дома частного жилого сектора, 8 площадок по сбору  смета с улиц.

Средняя дневная норма и расчеты норматива накопления ТБО  с учетом коэффициента неравномерности представлены в таблицах 20, 21, 22 и 23.

Среднее фактическое накопление ТБО за день и расчет норматива накопления ТБО  в домах с контейнерными площадками

Таблица 20

| № п/п | Адреса контейнерных площадок | с 12-18 мая 2009г., м3 | Фактическое накопление ТБО за день, м3 | Периодичность вывоза, дн.в неделю | Расчетный норматив накопления ТБО в день с учетом коэффициента неравномер-ности, м3 | Расчетный норматив накопления ТБО в месяц, м3 | Расчетный норматив накопления ТБО в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 лет СССР, 4 | 17,46 | 2,49 | 7 | 3,24 | 98,64 | 1183,59 |
| 2 | 50 лет СССР, 6 | 14,89 | 2,13 | 7 | 2,77 | 84,11 | 1009,26 |
| 3 | 50 лет СССР, 8 | 16,82 | 2,40 | 7 | 3,12 | 95,02 | 1140,10 |
| 4 | Ленина, 90 | 21,83 | 3,12 | 7 | 4,05 | 123,31 | 1479,61 |
| 5 | Морская, 96 | 5,25 | 0,75 | 7 | 0,98 | 29,66 | 355,93 |
| 6 | Ленина, 85 | 20,44 | 2,92 | 7 | 3,80 | 115,49 | 1385,68 |
| 7 | Морская, 104 | 21,79 | 3,11 | 7 | 4,05 | 123,09 | 1476,87 |
| 8 | Морская, 112 | 32,28 | 4,61 | 7 | 6,00 | 182,38 | 2188,29 |
| 9 | Ленина, 104 | 27,82 | 3,97 | 7 | 5,17 | 157,18 | 1885,93 |
| 10 | 30 лет Победы, 7 | 26,67 | 3,81 | 7 | 4,95 | 150,68 | 1807,91 |
| 11 | М.Горького, 133 | 35,89 | 5,13 | 7 | 6,66 | 202,73 | 2432,50 |
|  | Итого | 241,14 | 34,45 | 7 | 44,78 | 1362,29 | 16345,67 |

Среднее фактическое накопление ТБО за день и расчет норматива накопления ТБО  в домах с мусоропроводами

Таблица 21

| № п/п | Адреса жилых домов с мусоропроводами | с 20-26 апр. 2009 г. м3 | Фактическое накопление ТБО за день, м3 | Периодичность вывоза, дней в неделю | Расчетный норматив накопления ТБО в день с учетом коэффициента неравномер-ности, м3 | Расчетный норматив накопления ТБО в месяц, м3 | Расчетный норматив накопления ТБО в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кошевого 66 | 2,46 | 0,35 | 6 | 0,49 | 14,99 | 179,92 |
| 2 | Кошевого 62 | 1,97 | 0,28 | 6 | 0,39 | 11,96 | 143,53 |
| 3 | Кошевого 64 | 10,84 | 1,55 | 6 | 2,17 | 65,96 | 791,42 |
| 4 | Кошевого 56 | 11,56 | 1,65 | 6 | 2,31 | 70,31 | 843,60 |
| 5 | Кошевого 60 | 3,44 | 0,49 | 6 | 0,69 | 20,95 | 251,36 |
| 6 | Мира 12 | 11,08 | 1,58 | 6 | 2,22 | 67,41 | 808,85 |
| 7 | Мира 18 | 5,30 | 0,76 | 6 | 1,06 | 32,26 | 387,02 |
| 8 | Мира 20 | 1,99 | 0,28 | 6 | 0,40 | 12,08 | 144,93 |
| 9 | Мира 24 | 9,78 | 1,40 | 6 | 1,96 | 59,50 | 713,98 |
| 10 | Мира 22 | 7,62 | 1,09 | 6 | 1,52 | 46,34 | 556,07 |
| 11 | Кошевого 50 | 1,40 | 0,20 | 6 | 0,28 | 8,54 | 102,49 |
| 12 | Кошевого 52 | 1,63 | 0,23 | 6 | 0,33 | 9,94 | 119,21 |
| 13 | Гагарина 63 | 10,79 | 1,54 | 6 | 2,16 | 65,62 | 787,33 |
| 14 | Гагарина 65 | 5,35 | 0,76 | 6 | 1,07 | 32,53 | 390,28 |
| 15 | Гагарина 71 | 2,31 | 0,33 | 6 | 0,46 | 14,02 | 168,27 |
| 16 | Гагарина 73 | 11,67 | 1,67 | 6 | 2,33 | 70,97 | 851,55 |
| 17 | Индустриальная 11 | 5,04 | 0,72 | 6 | 1,01 | 30,65 | 367,80 |
| 18 | Индустриальная 13 | 3,97 | 0,57 | 6 | 0,79 | 24,15 | 289,82 |
| 19 | Индустриальная 9 | 10,21 | 1,46 | 6 | 2,04 | 62,14 | 745,62 |
| 20 | Гагарина 77 | 6,44 | 0,92 | 6 | 1,29 | 39,21 | 470,47 |
| 21 | Гагарина 75 | 8,15 | 1,16 | 6 | 1,63 | 49,59 | 595,05 |
| 22 | Гагарина 54 | 13,09 | 1,87 | 6 | 2,62 | 79,64 | 955,61 |
| 23 | Гагарина 58 | 5,48 | 0,78 | 6 | 1,10 | 33,32 | 399,78 |
| 24 | Гагарина 60 | 11,88 | 1,70 | 6 | 2,38 | 72,29 | 867,34 |
| 25 | Мира 6/27 | 10,19 | 1,46 | 6 | 2,04 | 61,98 | 743,72 |
| 26 | Октябрьское шоссе 29 | 1,86 | 0,27 | 6 | 0,37 | 11,34 | 136,02 |
| 27 | Октябрьское шоссе 31 | 5,97 | 0,85 | 6 | 1,19 | 36,33 | 435,86 |
| 28 | Гагарина 50 | 6,01 | 0,86 | 6 | 1,20 | 36,55 | 438,57 |
| 29 | Октябрьское шоссе 30 | 2,81 | 0,40 | 6 | 0,56 | 17,07 | 204,84 |
| 30 | Мира 2 | 1,72 | 0,25 | 6 | 0,34 | 10,49 | 125,83 |
| 31 | Мира 4 | 6,59 | 0,94 | 6 | 1,32 | 40,08 | 480,87 |
|  | Итого | 198,59 | 28,37 | 6 | 39,72 | 1208,21 | 14496,99 |

Среднее фактическое накопление ТБО за день и расчет норматива накопления ТБО  с учетом коэффициента неравномерности в домах частного жилого сектора

Таблица 22

| № п/п | Адреса контейнерных площадок | с 20-26 апр. 2009 г., м3 | Фактичес-кое накоплениеТБО за день, м3 | Периодичность вывоза, дн.в неделю | Расчетный норматив накопления ТБО в день с учетом коэффициента неравномерности, м3 | Расчетный норматив накопления ТБО в месяц, м3 | Расчетный норматив накопления ТБО в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 1 | 0,43 | 0,09 | 3 | 0,11 | 3,23 | 38,81 |
| 2 | Северный 5 | 0,34 | 0,07 | 3 | 0,08 | 2,58 | 30,96 |
| 3 | Северный 9 | 0,31 | 0,06 | 3 | 0,08 | 2,37 | 28,47 |
| 4 | Северный 11 | 0,44 | 0,09 | 3 | 0,11 | 3,33 | 39,93 |
| 5 | Северный 15 | 0,27 | 0,05 | 3 | 0,07 | 2,08 | 24,90 |
| 6 | Северный 21 | 0,26 | 0,05 | 3 | 0,07 | 1,99 | 23,88 |
| 7 | Северный 23 | 0,53 | 0,11 | 3 | 0,13 | 4,06 | 48,73 |
| 8 | Северный 29 | 0,45 | 0,09 | 3 | 0,11 | 3,46 | 41,47 |
| 9 | Северный 31 | 0,62 | 0,12 | 3 | 0,15 | 4,69 | 56,25 |
| 10 | Северный 37 | 0,77 | 0,15 | 3 | 0,19 | 5,84 | 70,05 |
| 11 | Северный 43 | 0,65 | 0,13 | 3 | 0,16 | 4,91 | 58,95 |
| 12 | Заводской 1 | 0,38 | 0,10 | 3 | 0,12 | 3,64 | 43,70 |
| 13 | Заводской 3 | 0,45 | 0,11 | 3 | 0,14 | 4,29 | 51,49 |
| 14 | Заводской 9 | 0,27 | 0,07 | 3 | 0,08 | 2,54 | 30,49 |
| 15 | Заводской 11 | 0,52 | 0,13 | 3 | 0,16 | 4,93 | 59,18 |
| 16 | Заводской 17 | 0,41 | 0,10 | 3 | 0,13 | 3,94 | 47,30 |
| 17 | Городской 1 | 0,88 | 0,22 | 3 | 0,27 | 8,36 | 100,31 |
| 18 | Городской 23 | 0,30 | 0,07 | 3 | 0,09 | 2,83 | 33,91 |
| 19 | Городской 29 | 0,43 | 0,11 | 3 | 0,13 | 4,09 | 49,13 |
|  | Итого | 8,71 | 1,92 | 3 | 2,41 | 73,17 | 877,91 |

Среднее фактическое накопление ТБО, входящего в норму накопления за день и расчет норматива накопления ТБО, не входящего в среднегодовую норму (без крупногабаритных отходов), с учетом коэффициента неравномерности

Таблица 23

| № п/п | Адреса контейнерных площадок | с 20-26 апр. 2009 г., м3 | Фактичес-кое накоплениеТБО за день, м3 | Периодичность вывоза, дн.в неделю | Расчетный норматив накопления ТБО в день с учетом коэффициента неравномерности, м3 | Расчетный норматив накопления ТБО в месяц, м3 | Расчетный норматив накопления ТБО в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кошевого 66 | 3,72 | 0,53 | 6 | 0,74 | 22,63 | 271,50 |
| 2 | Кошевого 64 | 5,44 | 0,78 | 6 | 1,09 | 33,12 | 397,43 |
| 3 | Мира 12 | 5,65 | 0,81 | 6 | 1,13 | 34,38 | 412,55 |
| 4 | Мира 22 | 5,24 | 0,75 | 6 | 1,05 | 31,89 | 382,61 |
| 5 | Гагарина 73 | 8,10 | 1,16 | 6 | 1,62 | 49,27 | 591,21 |
| 6 | Индустриальная 13 | 5,98 | 0,85 | 6 | 1,20 | 36,36 | 436,32 |
| 7 | Мира 6/27 | 3,59 | 0,51 | 6 | 0,72 | 21,84 | 262,04 |
| 8 | Октябрьское шоссе 30 | 2,90 | 0,41 | 6 | 0,58 | 17,65 | 211,80 |
|  | Итого | 40,62 | 5,80 | 6 | 8,12 | 247,15 | 2965,47 |

# Расчетный норматив потребления услуги представлен в таблицах 24, 25, 26 и 27.

# Расчетный норматив потребления услуги в домах с контейнерными площадками

# Таблица 24

| № п/п | Адреса контейнерных площадок | Количество проживающих человек | Общая площадь жилых помещений, м2. | Расчетный норматив потребления услуги на 1 человека, м3 | Расчетный норматив потребления услуги на 1 м2, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в сутки | в месяц | в год | в сутки | в месяц | в год |
| 1 | 50 лет СССР, 4 | 396 | 2 445,60 | 0,0079 | 0,2395 | 2,8739 | 0,0013 | 0,0403 | 0,4840 |
| 2 | 50 лет СССР, 6 | 220 | 3 007,40 | 0,0121 | 0,3676 | 4,4111 | 0,0009 | 0,0280 | 0,3356 |
| 3 | 50 лет СССР, 8 | 429 | 5 657,60 | 0,0070 | 0,2130 | 2,5554 | 0,0006 | 0,0168 | 0,2015 |
| 4 | Ленина, 90 | 450 | 8 269,90 | 0,0087 | 0,2635 | 3,1616 | 0,0005 | 0,0149 | 0,1789 |
| 5 | Морская, 96 | 156 | 3 380,80 | 0,0060 | 0,1828 | 2,1939 | 0,0003 | 0,0088 | 0,1053 |
| 6 | Ленина, 85 | 710 | 9 160,30 | 0,0051 | 0,1564 | 1,8766 | 0,0004 | 0,0126 | 0,1513 |
| 7 | Морская, 104 | 833 | 11 430,70 | 0,0047 | 0,1421 | 1,7048 | 0,0004 | 0,0108 | 0,1292 |
| 8 | Морская, 112 | 1 188 | 23 564,70 | 0,0049 | 0,1476 | 1,7712 | 0,0003 | 0,0077 | 0,0929 |
| 9 | Ленина, 104 | 929 | 18 535,20 | 0,0053 | 0,1627 | 1,9520 | 0,0003 | 0,0085 | 0,1017 |
| 10 | 30 лет Победы, 7 | 1 048 | 20 961,60 | 0,0045 | 0,1382 | 1,6588 | 0,0002 | 0,0072 | 0,0862 |
| 11 | М.Горького, 133 | 1 204 | 21 989,00 | 0,0053 | 0,1619 | 1,9426 | 0,0003 | 0,0092 | 0,1106 |
|  | Итого | 7563 | 128402,8 | 0,0057 | 0,1732 | 2,0781 | 0,0003 | 0,0106 | 0,1273 |

# Расчетный норматив потребления услуги в домах с мусоропроводами

# Таблица 25

| № п/п | Адреса многоквартирных домов с мусоропроводами | Количество проживающих чел. | Общая площадь жилых помещений, м2. | Расчетный норматив потребления услуги на 1 человека, м3 | Расчетный норматив потребления услуги на 1 м2, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в сутки | в месяц | в год | в сутки | в месяц | в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Кошевого 66 | 129 | 2 455,80 | 0,0034 | 0,1038 | 1,2453 | 0,0002 | 0,0061 | 0,0733 |
| 2 | Кошевого 62 | 93 | 1 910,60 | 0,0038 | 0,1148 | 1,3780 | 0,0002 | 0,0063 | 0,0751 |
| 3 | Кошевого 64 | 508 | 9 208,40 | 0,0038 | 0,1159 | 1,3910 | 0,0002 | 0,0072 | 0,0859 |
| 4 | Кошевого 56 | 608 | 11 003,30 | 0,0034 | 0,1032 | 1,2388 | 0,0002 | 0,0064 | 0,0767 |
| 5 | Кошевого 60 | 226 | 4 172,60 | 0,0027 | 0,0828 | 0,9930 | 0,0002 | 0,0050 | 0,0602 |
| 6 | Мира 12 | 602 | 10 834,80 | 0,0033 | 0,1000 | 1,1996 | 0,0002 | 0,0062 | 0,0747 |
| 7 | Мира 18 | 259 | 4 836,80 | 0,0037 | 0,1112 | 1,3342 | 0,0002 | 0,0067 | 0,0800 |
| 8 | Мира 20 | 93 | 1 919,10 | 0,0038 | 0,1160 | 1,3914 | 0,0002 | 0,0063 | 0,0755 |
| 9 | Мира 24 | 528 | 9 519,80 | 0,0033 | 0,1006 | 1,2074 | 0,0002 | 0,0063 | 0,0750 |
| 10 | Мира 22 | 462 | 9 831,80 | 0,0029 | 0,0896 | 1,0747 | 0,0002 | 0,0047 | 0,0566 |
| 11 | Кошевого 50 | 98 | 1 918,40 | 0,0026 | 0,0778 | 0,9338 | 0,0001 | 0,0045 | 0,0534 |
| 12 | Кошевого 52 | 81 | 1 652,40 | 0,0036 | 0,1095 | 1,3141 | 0,0002 | 0,0060 | 0,0721 |
| 13 | Гагарина 63 | 574 | 11 120,80 | 0,0034 | 0,1021 | 1,2247 | 0,0002 | 0,0059 | 0,0708 |
| 14 | Гагарина 65 | 289 | 5 715,60 | 0,0033 | 0,1005 | 1,2057 | 0,0002 | 0,0057 | 0,0683 |
| 15 | Гагарина 71 | 179 | 3 292,30 | 0,0023 | 0,0700 | 0,8393 | 0,0001 | 0,0043 | 0,0511 |
| 16 | Гагарина 73 | 588 | 11 223,10 | 0,0035 | 0,1078 | 1,2931 | 0,0002 | 0,0063 | 0,0759 |
| 17 | Индустриальная 11 | 224 | 3 876,60 | 0,0040 | 0,1222 | 1,4660 | 0,0003 | 0,0079 | 0,0949 |
| 18 | Индустриальная 13 | 175 | 3 624,00 | 0,0041 | 0,1232 | 1,4787 | 0,0002 | 0,0067 | 0,0800 |
| 19 | Индустриальная 9 | 487 | 9 179,30 | 0,0037 | 0,1139 | 1,3670 | 0,0002 | 0,0068 | 0,0812 |
| 20 | Гагарина 77 | 347 | 5 772,40 | 0,0033 | 0,1009 | 1,2105 | 0,0002 | 0,0068 | 0,0815 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21 | Гагарина 75 | 459 | 7 717,30 | 0,0032 | 0,0965 | 1,1575 | 0,0002 | 0,0064 | 0,0771 |
| 22 | Гагарина 54 | 693 | 12 999,30 | 0,0034 | 0,1026 | 1,2312 | 0,0002 | 0,0061 | 0,0735 |
| 23 | Гагарина 58 | 287 | 5 686,70 | 0,0034 | 0,1037 | 1,2437 | 0,0002 | 0,0059 | 0,0703 |
| 24 | Гагарина 60 | 681 | 12 927,50 | 0,0031 | 0,0948 | 1,1372 | 0,0002 | 0,0056 | 0,0671 |
| 25 | Мира 6/27 | 544 | 9 369,30 | 0,0033 | 0,1017 | 1,2207 | 0,0002 | 0,0066 | 0,0794 |
| 26 | Октябрьское шоссе 29 | 101 | 1 891,80 | 0,0033 | 0,1002 | 1,2024 | 0,0002 | 0,0060 | 0,0719 |
| 27 | Октябрьское шоссе 31 | 272 | 5 743,80 | 0,0039 | 0,1192 | 1,4307 | 0,0002 | 0,0063 | 0,0759 |
| 28 | Гагарина 50 | 331 | 6 504,90 | 0,0032 | 0,0986 | 1,1830 | 0,0002 | 0,0056 | 0,0674 |
| 29 | Октябрьское шоссе 30 | 90 | 2 032,80 | 0,0056 | 0,1694 | 2,0322 | 0,0003 | 0,0084 | 0,1008 |
| 30 | Мира 2 | 97 | 2 317,30 | 0,0032 | 0,0965 | 1,1582 | 0,0001 | 0,0045 | 0,0543 |
| 31 | Мира 4 | 380 | 8 993,50 | 0,0031 | 0,0942 | 1,1299 | 0,0001 | 0,0045 | 0,0535 |
|  | Итого | 10 485 | 199252,10 | 0,0034 | 0,1029 | 1,2345 | 0,0002 | 0,0061 | 0,0728 |

# Расчетный норматив потребления услуги в домах частного жилого сектора

# Таблица 26

| № п/п | Адреса площадок для сбора отходов | Количество проживающих человек | Расчетный норматив потребления услуги на 1 человека в сутки, м3 | Расчетный норматив потребления услуги на 1 человека в месяц, м3 | Расчетный норматив потребления услуги на 1 человека в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный 1 | 11 | 0,0097 | 0,2940 | 3,5281 |
| 2 | Северный 5 | 12 | 0,0071 | 0,2150 | 2,5802 |
| 3 | Северный 9 | 8 | 0,0097 | 0,2966 | 3,5585 |
| 4 | Северный 11 | 6 | 0,0182 | 0,5547 | 6,6555 |
| 5 | Северный 15 | 13 | 0,0052 | 0,1596 | 1,9155 |
| 6 | Северный 21 | 5 | 0,0131 | 0,3980 | 4,7756 |
| 7 | Северный 23 | 9 | 0,0148 | 0,4513 | 5,4149 |
| 8 | Северный 29 | 4 | 0,0284 | 0,8640 | 10,3666 |
| 9 | Северный 31 | 12 | 0,0128 | 0,3907 | 4,6877 |
| 10 | Северный 37 | 13 | 0,0148 | 0,4491 | 5,3882 |
| 11 | Северный 43 | 5 | 0,0323 | 0,9826 | 11,7901 |
| 12 | Заводской 1 | 3 | 0,0399 | 1,2141 | 14,5672 |
| 13 | Заводской 3 | 9 | 0,0157 | 0,4768 | 5,7208 |
| 14 | Заводской 9 | 4 | 0,0209 | 0,6353 | 7,6231 |
| 15 | Заводской 11 | 9 | 0,0180 | 0,5480 | 6,5751 |
| 16 | Заводской 17 | 15 | 0,0086 | 0,2628 | 3,1533 |
| 17 | Городской 1 | 50 | 0,0055 | 0,1672 | 2,0062 |
| 18 | Городской 23 | 6 | 0,0155 | 0,4710 | 5,6513 |
| 19 | Городской 29 | 18 | 0,0075 | 0,2275 | 2,7294 |
|  | Итого | 212 | 0,0113 | 0,3451 | 4,1411 |

Расчетный норматив потребления услуги по вывозу ТБО, не входящих в среднегодовую норму накопления (без крупногабаритных отходов)

Таблица 27

| № п/п | Адреса контейнерных площадок | Количество проживающих человек | Общая площадь жилых помещений, м2. | Расчетный норматив потребления услуги на 1 человека, м3 | Расчетный норматив потребления услуги на 1 м2, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в год | в сутки | в год | в сутки | в год | в сутки |
| 1 | Кошевого 66 | 222 | 4 366,40 | 0,0030 | 0,0910 | 1,0919 | 0,00017 | 0,0052 | 0,0622 |
| 2 | Кошевого 64 | 1 342 | 24 384,30 | 0,0007 | 0,0220 | 0,2644 | 0,00004 | 0,0014 | 0,0163 |
| 3 | Мира 12 | 1 482 | 27 110,50 | 0,0007 | 0,0207 | 0,2485 | 0,00004 | 0,0013 | 0,0152 |
| 4 | Мира 22 | 641 | 13 402,60 | 0,0015 | 0,0444 | 0,5329 | 0,00008 | 0,0024 | 0,0285 |
| 5 | Гагарина 73 | 1 630 | 31 351,80 | 0,0009 | 0,0270 | 0,3238 | 0,00005 | 0,0016 | 0,0189 |
| 6 | Индустриальная 13 | 1 692 | 7 500,60 | 0,0006 | 0,0192 | 0,2302 | 0,00016 | 0,0048 | 0,0582 |
| 7 | Мира 6/27 | 1 248 | 9 369,30 | 0,0005 | 0,0156 | 0,1875 | 0,00008 | 0,0023 | 0,0280 |
| 8 | Октябрьское шоссе 30 | 567 | 13 343,60 | 0,0009 | 0,0278 | 0,3335 | 0,00004 | 0,0013 | 0,0159 |
|  | Итого | 8824 | 130829,1 | 0,0008 | 0,0250 | 0,3001 | 0,00006 | 0,0019 | 0,0227 |

Рост современных городов, развитие промышленности и сельского хозяйства приводят к ухудшению экологических условий проживания людей, особенно в крупных городах, в которых происходит наиболее интенсивное накопление твердых бытовых отходов (ТБО). «Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги по уничтожению и захоронению твердых бытовых отходов» разработанные Институтом экономики жилищно-коммунального хозяйства определяют ежегодный прирост ТБО, подлежащих сбору, вывозу и утилизации, в среднем на 1-3%.

5.7.5. Нормы накопления твёрдых отходов для населения, предприятий, организаций, независимо от организационно правовой формы и формы собственности, и индивидуальных предпринимателей города Волгодонска

Таблица 28

| Перечень объектов | Расчетная единица | Норма накопления отходов, м3 на расчётную единицу в год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Благоустроенные многоквартирные дома |
| Отходы, собираемые с использованием мусоропроводов * | 1 м2 общей площади | 0,0827 |
| Отходы, собираемые в стандартные метал-лические контейнера, в домах с мусоропро-водами (без крупногабаритных предметов) | 1м2 общей площади | 0,0233 |
| Индивидуальные жилые дома |
| Бытовые отходы и отходы от уборки территории (без крупногабаритных предметов) | 1 проживающий | 2,9 |
| Предприятия, организации и индивидуальные предприниматели. |
| Больницы | 1 койка | 3,8987 |
| Поликлиники | 1 посещение | 0,3390 |
| Гаражи в поликлиниках | 1 м2 площади | 0,0215 |
| 1 | 2 | 3 |
| Гостиницы | 1 место | 6,0660 |
| Детский сады | 1 место | 0,7950 |
| Школы | 1 учащийся | 0,3129 |
| Учреждения дополнительного образования | 1 учащийся | 0,0141 |
| Стадионы | 1 место | 0,0576 |
| Дома культуры | 1 место | 0,3611 |
| Химчистки | 1 сотрудник | 0,3984 |
| Библиотеки | 1 место | 0,0051 |
| Рестораны, кафе | 1 место | 4,3849 |
| Продовольственные магазины | 1м2 торг. площади | 2,4058 |
| Промтоварные магазины | 1м2 торг. площади | 0,2222 |
| Рынки и минирынки | 1м2 торг. площади | 0,4821 |
| Парки | 1м2 площади | 0,0057 |
| Садоводческие кооперативы | 1 участок | 2,9899 |
| Гаражные кооперативы | 1 бокс | 1,8658 |

*  В многоквартирных домах не оборудованных мусоропроводами норма накопления отходов населения определяется путём суммирования норм накопления отходов для многоквартирных  домов с мусоропроводами

## 5.7.6. Морфологический состав отходов.

Твёрдые бытовые отходы, входящие в среднегодовую норму накопления.

# - в многоквартирных домах (мусоропроводы) с 1 м2. общей площади 0,0749 м3. в год.

# - в частном секторе на одного человека 4,2653 м3. в год.

а.  Бумага, картон                            - пакеты, обертки, обрывки газет, мелкий картон.

б.  Пищевые отходы                        - остатки овощей, картофельные очистки, мясные

и рыбные отходы, испорченные продукты

растительного и животного происхождения.

в.  Текстиль                                      - старая одежда, тряпье, изношенная текстильная

обувь, вата, веревки, войлок.

г.  Стекло                                         -  посуда, тара, бой стекла.

д.  Древесина                                   -  опилки, неделовые  мелкие отходы древесины,

стружки, цветы.

е.  Полимерные материалы            - мелкие тара и упаковка из пластмасс,

полиэтилены и другие полимерные материалы.

ж.  Металлолом черный и цветной - консервные банки, крышки, мелкая  домашняя

утварь и мелкие изделия из металла.

з.  Прочие мелкие отходы               -  фаянсовые, глиняные и фарфоровые

черепки, кожа, резина.

# Отходы, не входящие в среднегодовую норму накопления.

- Отходы, образующиеся в жилых зданиях от текущего ремонта квартир (обрывки обоев, мелкий битый кирпич, штукатурка), опавшие  листья, смет, собираемые с дворовых территорий, обрезки зелёных  насаждений, кроме пней и стволов деревьев.

Эти  отходы вывозятся  на основании заключённых договоров управляющих компаний со специализированной организацией (или по разовым заявкам граждан) за отдельную плату.

Сбор производится в принадлежащие потребителям стандартные контейнеры, стоящие на площадке, имеющей твердое покрытие и находящейся  в непосредственной близости от проезжей части дороги. Количество контейнеров и периодичность вывоза  рассчитывается по числу жителей, исходя из нормы накопления.

- Крупногабаритные отходы (мебель, холодильники, газовые плиты, стиральные машины, стальные мойки, велосипеды, баки, радиаторы отопления, детали легковых машин, детские коляски, чемоданы, диваны, телевизоры, унитазы, раковины, детские ванночки, тазы, линолеум,  доски, ящики, фанера и др.), вывозятся  управляющими организациями самостоятельно  или по договорам со специализированной организацией за отдельную плату. Сбор таких отходов производится на площадке, принадлежащей потребителям, имеющей твердое покрытие и находящейся в непосредственной  близости от проезжей части дороги.

5.8. Расчёт необходимого количества мусоровозного транспорта.

Необходимое количество мусоровозов при системе несменяемых сборников и контейнерных машин при сменяемых контейнерах (n) рассчитывают по формуле:

n = Qс/Bkисп

где:  Qc - расчетное среднесуточное накопление отходов с учетом неравномерности накопления, м3;

В - производительность 1 мусоровоза за 1 рабочий день, м3;

kисп - коэффициент использования автомобилей в парке, равный 0,7.

Производительность работы мусоровоза за один рабочий день (В), м3, определяется числом совершаемых в рабочий день рейсов и вместимостью кузова:

# В = r * С

где:

r - число рейсов из района погрузки мусора в пункт приема и обратно в течение 1 рабочего дня;

С - полезная вместимость кузова мусоровоза, м3.

Число рейсов за рабочий день (r) определяют по формуле:

r = t/tr = [60*(Т - l0/v) /tn + 60 * ln * 2/v + tp]

где

t - продолжительность чистого рабочего времени, мин.;

tr - продолжительность одного рейса, мин.;

Т - продолжительность рабочего дня, ч;

l0 - расстояние от парка мусоровозов до центра района сбора мусора, км;

v - средняя скорость мусоровоза, км/ч;

tn - суммарное время загрузки мусоровоза в районе сбора мусора, включая переезды от одного пункта загрузки к другому и подъезды к местам нахождения сборников, мин.;

ln - расстояние между районом загрузки мусоровоза и пунктом разгрузки его в месте приема мусора, км;

tp - время разгрузки мусоровоза в пункте приема мусора.

Среднесуточное накопление отходов определяем по формуле:

# Qc =kнер* Q/365,

где:

kнер  - коэффициент неравномерности накопления  отходов равный 1,25;

Q – среднегодовой объём вывоза отходов м3.

Мусоровозный парк г Волгодонска отличается многообразием используемых марок мусоровозов. Для расчёта необходимого количества мусоровозов принимаем параметры мусоровоза марки КО-440-4 как наиболее удобного с точки зрения работы на узких внутриквартальных территориях города.

r = [60*(8-7/20)/80+60*12*2/20+20] =459/172=2.67

принимаем число рейсов мусоровоза за рабочий день r - 3

# В = 3*20 = 60 м3

# Qc = 1,25*362000/365 = 1240 м3

n = 1240/60*0,7 = 29,52

Таким образом для организации вывоза отходов с территории города Волгодонска по планово регулярной системе необходимо 30 мусоровозов марки КО – 440-4.

5.9. Требования к оборудованию контейнерной площадки.

Контейнерная площадка – специально оборудованное место под установку ёмкости (контейнера) для сбора отходов. Не допускается установка контейнера за пределами оборудованной площадки. Контейнерные площадки для сбора бытовых отходов должны располагаться по согласованию с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском и Заветинском районах на расстоянии не менее 20 м от окон жилых зданий, детских площадок и других мест постоянного пребывания людей, но не более 100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание на основании решения комиссии по архитектуре и градостроительству города. Они должны соответствовать архитектурно-планировочному решению, иметь твёрдое покрытие и ограждение с трех сторон. Высота ограждения не менее 1,5м.  Площадки для сбора крупногабаритных, строительных отходов должны быть размером не менее 15м2. Контейнерные площадки должны примыкать непосредственно к сквозным проездам и исключать необходимость маневрирования спецтранспорта. Ширина проездов должна составлять при одностороннем движении 3,5м, при двухстороннем - 6м. Подъезд к контейнерным площадкам должен иметь водонепроницаемое покрытие, свободный и удобный подъезд для спецтранспорта и подхода людей для выноса отходов в контейнеры.

Необходимое количество контейнеров nc рассчитывается по формуле:

nc = (Qc*t/V*k2)*k3

где

Qc – Среднесуточное накопление отходов, м3;

t - предельный срок хранения мусора (периодичность удаления отходов), сут.;

V - емкость 1 контейнера, м3;

k2 - коэффициент наполнения сборника, равный 0,9;

k3 - коэффициент, учитывающий контейнеры, которые находятся в мойке, ремонте и пр., равный 1,05;

Срок  хранения  мусора,  иными  словами,  период  его  вывоза  принимается  по санитарным нормам 1 день.

nc = (1240*1/0.75*0.9)*1.05 = 1929 шт.

# Таблица 29

| № п/п | Наименование параметра | Население города | Предприятия города |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бестарный вывоз | Мусоро-камеры | Контейнерные площадки | Частный сектор |  |
|  |  |  |  | Новый город | Старый город |  |  |
|  |  |  |  |  | Дома с мусоропроводом | Дома без мусоропровода |  |  |
| 1. | Количество проживающих | 7370 | 121992 | 111979 | 10013 | 25857 | 24039 | - |
| 2. | Объём образования отходов в сутки, м3 | 40,58 | 521,39 | 138,06 | 12,34 | 142,39 | 173,87 | 210,21 |
| 3. | Необходимое количество контейнеров |
| 3.1. | по нормативу | - | 811 | 215 | 20 | 222 | 271 | 327 |
| 3.2. | по количеству мусорокамер | - | 1668 | - | - | - | - | - |

По данным управляющих и обслуживающих организаций в благоустроенном секторе фактически установлено 364 контейнера.

5.10. Рекомендации по организации труда на полигонах бытовых отходов.

Полигоны (усовершенствованные свалки) в настоящее время являются наиболее распространенными сооружениями по обезвреживанию твердых бытовых отходов удаляемых из населенных мест.

На полигоны твердых бытовых отходов принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный и садово-парковый смет, мелкий строительный мусор и некоторые виды  твердых инертных промышленных отходов, не обладающих токсическими и радиоактивными свойствами. Список таких отходов согласовывается с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском и Заветинском районах.

На полигоне выполняются следующие основные работы: прием, складирование, уплотнение и изоляция твердых бытовых отходов, учет поступающих машин на полигон и определение примерного объема твердых бытовых отходов.

Все работы по складированию, уплотнению и изоляции твердых бытовых отходов на полигоне выполняются механизировано.

Места складирования твердых бытовых отходов разбиваются на участки (карты). Мусоровозы разгружаются у рабочей карты. Площадка разгрузки мусоровозов перед рабочей картой разбивается на две части, на одной разгружаются мусоровозы, на другой работают бульдозеры, освобождая ее от твердых бытовых отходов, выгруженных ранее. На освобожденную часть направляются мусоровозы, сменяя бульдозеры. Сменная схема разгрузки мусоровозов обеспечивает широкий фронт работы бульдозерам, сдвигающим твердые бытовые отходы на рабочую карту.

Твердые отходы складируют на рабочей карте, отведенной на данные сутки.

Мусоровозы разгружаются перед длинной стороной карты.

Бульдозеры сдвигают твердые отходы на рабочую карту слоем высотой до 0,5 м.

Уплотнение уложенных на рабочей карте твердых бытовых отходов слоями до 0,5 м осуществляется тяжелыми бульдозерами на базе тракторов мощностью 100-130 л.с. Уплотнение твердых бытовых отходов достигается 4-кратным проходом бульдозера по одному месту.

При соблюдении правил уплотнения объем твердых бытовых отходов, уложенный за сутки на рабочую карту, в 3-4,5 раза меньше объема доставляемых отходов на полигон.

Для контроля высоты образуемого слоя отходов и степени их уплотнения на карте устанавливается мерный столб (репер). Репер делается в виде деревянного столба или отрезка металлической трубы с делением яркой краской через каждые 0,25 м.

Для задерживания легких фракций отходов, устанавливаются переносные сетчатые ограждения. Их устанавливают как можно ближе к месту разгрузки и складирования отходов, перпендикулярно направлению господствующих ветров.

Уплотненный слой отходов высотой 2 м изолируется (покрывается) грунтом или другими инертными материалами. Слой промежуточной изоляции составляет 0,25 м.

Разработка грунта и доставка его на рабочую карту на расстояние до 500 м  осуществляется скреперами, при большем расстоянии разработка грунта выполняется экскаваторами, а доставка на рабочую карту - самосвалами.

Летом, в пожароопасные периоды, осуществляется увлажнение отходов. Противопожарные меры безопасности на полигоне проводятся силами рабочих.

5.11. Рекомендации по составу обслуживающего персонала полигонов для захоронения отходов с ежесуточным приёмом отходов менее 1500 м3.

Заведующий полигоном бытовых отходов (мастер) – 1 человек.

Численность рабочих – 6 человек в смену в том числе:

- прием твердых бытовых отходов на полигоне – 1 человек (рабочий по благоустройству);

- складирование отходов на полигоне – 2 человека (машинист бульдозера, водитель самоходных механизмов);

- разработка грунта для изоляции отходов – 1 человек (машинист экскаватора);

- перевозка грунта для изоляции отходов самосвалами – 1человек (водитель автомобиля);

- охрана полигона- 1 человек (сторож)

5.12. Рекультивация полигонов для размещения отходов.

Рекультивация   закрытых   полигонов   -   комплекс   работ, направленных  на  восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности восстанавливаемых территорий, а также на улучшение окружающей среды.

Рекультивацию территории закрытого полигона проводит организация, эксплуатирующая полигон, после получения предварительного разрешения на проведение работ в органах Роспотребнадзора и с участием предприятия, выполняющего дальнейшее целевое использование земель.

Для проведения рекультивации разрабатывается проектно-сметная  документация.

Рекультивация полигона выполняется в два этапа:  технический и биологический.

Технический этап рекультивации включает исследования состояния свалочного тела и его воздействия  на  окружающую  природную среду, подготовку территории полигона (свалки) к последующему целевому использованию.

Биологический этап  рекультивации   включает   мероприятия   по восстановлению  территории  закрытых  полигонов  для  их дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится комплекс агротехнических  и  фитомелиоративных  мероприятий,  направленных   на восстановление  нарушенных  земель.  Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации.

Рекультивация  проводится по окончании стабилизации закрытых полигонов -  процесса  упрочнения  свалочного  грунта,  достижения  им постоянного   устойчивого   состояния.

Закрытие полигона для приема ТБО осуществляется после отсыпки его на   проектную  отметку.

Последний слой отходов перед закрытием полигона засыпается  слоем грунта с учетом дальнейшей рекультивации.  При планировке изолирующего слоя необходимо обеспечивать уклон к краям полигона.

Укрепление наружных  откосов полигона должно проводиться с начала эксплуатации  полигона  по  мере  увеличения   высоты   складирования. Материалом для засыпки наружных откосов полигона служит предварительно снятый при его строительстве растительный грунт.

Для защиты  от  выветривания  или смыва грунта с откосов полигона необходимо производить их  озеленение  непосредственно  после  укладки изолирующего  слоя.  По  склонам  высаживаются  защитные  насаждения и устраиваются террасы.

5.13. Рекомендации по организации централизованной планово-регулярной схемы сбора, вывоза и захоронения бытовых отходов.

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, улучшения охраны окружающей среды и эффективного использования парка мусоровозного транспорта сбор и удаление твердых бытовых отходов следует производить по централизованной планово-регулярной схеме.

При планово-регулярной схеме сбора и вывоза бытовых отходов режим работы спецмашин должен быть установлен из условий ежедневной эксплуатации. Бытовые отходы вывозят по маршрутным графикам, предусматривающим последовательный порядок передвижения спецмашин, количество повторных пробегов по одному участку сводится к минимуму.

В целях реализации предложенной схемы в условиях г. Волгодонска рекомендуется:

1. Предприятиям, организациям, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, и индивидуальным предпринимателям города Волгодонска для расчёта затрат на услуги по сбору и вывозу отходов с 01.01.2010 применять норму накопления твёрдых отходов (таблица 28).

2. При проектировании объектов нового строительства в обязательном порядке предусматривать строительство контейнерных площадок, которые в период строительства и последующей эксплуатации будут использоваться для временного хранения отходов.

3. Переоборудовать приёмные камеры мусоропроводов. На настоящий момент перегрузка отходов в мусоровозы производится с использованием переносных мусоросборников. Такая схема значительно увеличивает время загрузки спецтранспорта (ориентировочно 50% времени затрачивается на последовательную перегрузку переносных мусоросборников и подбор просыпавшегося мусора).

Согласно рекомендациям Академии коммунального хозяйства им. Памфилова, мусороприёмные камеры целесообразно оборудовать подвижными контейнерами, которые выкатываются из мусороприёмной камеры и группируются по два три для дальнейшей перегрузки в специализированный транспорт.

4.   Разделить функции вывоза и захоронения отходов.

5. Обеспечить благоприятные условия для создания и работы предприятий экологической направленности.

6. Оборудовать дворы многоквартирных домов сквозными проездами, исключающими необходимость движения мусоровоза задним ходом.

7.   Разработать и утвердить сезонные графики движения мусоровозов.

8. Оборудовать полигон бытовых отходов автомобильными весами и стационарными приборами для контроля уровня радиации доставляемых отходов.

9.   Построить третью карту полигона бытовых отходов.

10. Предоставление услуг по вывозу бытовых отходов осуществлять в соответствии с действующим законодательством на основании договоров между управляющими (обслуживающими) организациями и специализированной организацией по вывозу отходов. В случае сохранения схемы прямых договоров специализированной организации с населением заинтересованной стороне обеспечить принятие решения общими собраниями  собственников помещений многоквартирных домов о сохранении прямых договоров и изменении размера платы за содержание общего имущества.

6. Благоустройство города.

6.1.  Характеристика существующего процесса уборки объектов благоустройства города.

В целях улучшения организации работ по механизированной уборке объектов благоустройства территория города  разбита на два участка: новый и старый город. В 2010 году обслуживание объектов  нового города осуществляет ООО «Созидатель», старого города – ЗАО СХП «Лазоревый».

Организация уборки закреплённых за организациями участков предусматривает выполнение работ по содержанию твёрдых покрытий (подметание, уборка грязи, сбор случайного мусора, очистка урн, вывоз отходов, сдвигание выпавшего снега, очистка от наледи тротуаров, площадей, остановочных площадок и проезжей части автодорог), зелёных насаждений (сбор случайного мусора, опавшей листвы, обрезка зелёных насаждений, удаление сухостоя, покос травы, посадка цветов, травы и саженцев ит.д.), содержание ливневой канализации города (гидродинамическая промывка водостоков, очистка колодцев от мокрого ила, грязи и мусора, вывоз мусора).

В первую очередь подметают улицы с интенсивным движением и маршрутами общественного транспорта, во вторую очередь - улицы со средней интенсивностью движения. Перед подметанием проезжей части, чтобы исключить их повторное загрязнение, убираются тротуары.

Мойка улиц в городе не практикуется.

Периодичность и качество выполнения работ контролируется специалистами МАУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» на основании графиков работ.

Заправка поливомоечных машин водой для полива растений производится из городского водопровода.

Очистка отстойников ливневой канализации производится один раз весной и далее по мере накопления ила. Очистка выполняется в ручную поочерёдно всех колодцев последовательно вдоль трассы движения автотранспорта.

Удаление снега с дорожных покрытий осуществляется сгребанием его плужно-щеточными снегоочистителями. В разрез с рекомендациями по зимней уборке в бесснежные дни не выполняется патрульное подметание дорожных покрытий.

Места, имеющие подъем, спуски, кривые малого радиуса (перекрёстки) и остановочные площадки общественного транспорта обрабатывают пескосоляной смесью.

В периоды тяжелых метеорологических условий со значительными снегопадами, метелями для снегоочистки применяют бульдозеры и автогрейдеры. Работы выполняются совместно с роторными снегоочистителями, которые удаляют формируемые бульдозером и авто грейдером снежные валы.

Поверхность уплотненного снега или льда обрабатывают химическими веществами для последующего скалывания. Снег и скол, собранные в валы или кучи, грузят на автотранспорт и вывозят на пустыри города. Специально оборудованные места для утилизации снега на территории города отсутствуют.

6.2. Характеристика территорий накопления уличного смета.

Таблица 30

| № п/п | Наименование участка | Площадь твёрдых покрытий, м2 | Ливневая канализация |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | улиц и площадей | тротуаров улиц и дворовых территорий | дорожек, аллей в парках и садах | Протяжён-ность, м | Объём образующегося ила, м3 |
| 1 | Новый город | 795331,0 | 184821,0 | 14069,0 | 3561,0 | 154,5 |
| 2 | Старый город | 928644,0 | 137412,0 | 6300,0 | 1390,7 | 1441,3 |
|  | Итого | 229600,0 | 298400,0 | 18500,0 | 4951,7 | 1595,8 |

6.3. Данные о существующей механизированной уборке территории.

Таблица 31

| № п/п | Вид покрытия | Площадь покрытий, м2 | Механизированная уборка, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Новый город | Старый город | Площадь покрытий, подлежащих подметанию | Площадь покрытий, подлежащих мойке | Площадь покрытия с использованием реагента в зимнее время года |
| 1 | асфальто-бетонное | 776551,3 | 891121,0 | 954800,0 | 0 | 831700,0 |
| 2 | Щебень | 0 | 1857,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Грунтовое | 18780,4 | 28665,5 | 0 | 0 | 0 |

6.4. Размещение и состояние баз по складированию песка и реагентов на территории муниципального образования

Таблица 32

| № п/п | Расположение объекта | Вид складируемых материалов | Объём складирования, м3 | Техническое состояние объекта | Спецтехники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Степная, 2 | Песок, соль | 3753 | Удовлетвори-тельное | Удовлетвори-тельное |
| 2 | Пустырь между ул.Весенняя и ул.Радужная | Песок, соль | 3680 | Удовлетвори-тельное | Удовлетвори-тельное |
|  | Итого |  | 7433 |  |  |

6.5. Пункты по заправке водой поливомоечных и подметально-уборочных машин на территории муниципального образования

Таблица 33

| № | Наименование объекта | Тип воды | Объём воды, м3 | Техническое состояние объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исполь-зуется | Необхо-димо |  |
| 1 | Ул. Степная | Техническая вода | 18143 | 18143 | Удовлетворительное |
| 2 | Ул. Радужная | Техническая вода | 3000 | 3000 | Удовлетворительное |
|  | Итого |  | 21143 | 21143 |  |

6.6. Характеристика производственных баз специализированных предприятий, отвечающих за санитарную очистку объектов благоустройства города.

Таблица 34

| № п/п | Наименование организации | Площадь территории предприятия, га | Площадь производственных помещений, м2 | Численность сотрудников, чел. | Численность производственных рабочих, чел. | Режим работы по санитарной очистке, час/смен. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Созидатель» | 2,9 | 297,8 | 73 | 57 | 8 часов 1 смена |
| 2 | ЗАО СХП «Лазоревый» | 6,2 | 622 | 120 | 105 | 8 часов 1 смена |

6.7. Оснащенность предприятий специальной техникой для выполнения работ по санитарной очистке объектов благоустройства города.

Таблица 35

| № п/п | Наименование | Марка | ООО «Созидатель» | ЗАО СХП «Лазоревый» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год выпуска | количество | % износа | Год выпуска | количество | % износа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Трактор | МТЗ-80 | 1992 | 6 | 70 |  |  |  |
|  |  | МТЗ-82 | 1987 | 1 | 70 | 1988 | 1 | 100 |
|  |  | ЛТЗ-60 | 1993 | 1 | 70 |  |  |  |
|  |  | Т-150К | 1996 | 1 | 50 | 1991 | 1 | 100 |
|  |  | Т-150К | 1987 | 1 | 50 | 1989 | 1 | 100 |
|  |  | ЮМЗ–6АЛ |  |  |  | 1991 | 1 | 100 |
|  |  | КМЗ-0124 |  |  |  | 2002 | 1 | 60 |
|  |  | Т-40 |  |  |  | 1988 | 1 | 100 |
|  |  | Т-16М |  |  |  | 1985 | 1 | 100 |
|  |  | К700 А |  |  |  | 1981 | 1 | 100 |
| 2 | Автомобиль | ГАЗ- 53 |  |  |  | 1984 | 1 | 100 |
|  |  | ГАЗ 3507 |  |  |  | 1993 | 1 | 100 |
|  |  | КАМАЗ МДК -53215 |  |  |  | 2002 | 1 | 60 |
|  |  | КАМАЗ 65115 |  |  |  | 2008 | 1 | 5 |
|  |  | КАМАЗ 65102 |  |  |  | 1996 | 1 | 100 |
|  |  | ЗИЛ ВС 22А |  |  |  | 2002 | 1 | 60 |
|  |  | ЗИЛ ММЗ | 1994 | 3 | 70 |  |  |  |
|  |  | МАЗ 53212 | 1995 | 1 | 70 |  |  |  |
| 3 | Комбинированная дорожная машина | КО 713 Н ЗИЛ 433362 | 1994 | 3 | 60 | 2004 | 1 | 60 |
|  |  | ЗИЛ 431412 | 1992 | 4 | 60 |  |  |  |
|  |  | КО 713 Н ЗИЛ 43326 |  |  |  | 2004 | 1 | 40 |
|  |  | КО 806 20 |  |  |  | 2002 | 1 | 60 |
|  |  | ЗИЛ ГЯ 133 |  |  |  | 1991 | 1 | 100 |
|  |  | КАМАЗ МДК 53215 |  |  |  | 2002 | 1 | 60 |
| 4 | Поливомоечная машина | ЗИЛ 130 | 1988 | 1 | 70 |  |  |  |
| 5 | Вакуумная машина | Зил-433029 | 2007 | 1 | 10 |  |  |  |
|  |  | ЗИЛ - 45065 |  |  |  | 2002 | 1 | 60 |
| 6 | Бульдозер | ДТ-75 | 1992 | 1 | 70 |  |  |  |
|  |  | ДТ-75 | 2008 | 1 | 5 |  |  |  |
|  |  | ХТЗ 121 | 1996 | 1 | 70 |  |  |  |
| 7 | Погрузчик | LG 936 | 2008 | 1 | 5 |  |  |  |
|  |  | ДЗ 133 |  |  |  | 2002 | 1 | 60 |
|  |  | ПУМ - 500 |  |  |  | 2002 | 3 | 60 |
| 8 | Автокран | МАЗ 533029 | 1994 | 1 | 70 |  |  |  |
| 9 | Автогрейдер | ДЗ-99 |  |  |  | 1996 | 1 | 100 |
|  |  | ДЗ 122 Б7 |  |  |  | 2006 | 1 | 20 |
|  |  | ДЗ 122 | 1995 | 1 | 100 |  |  |  |
| 10 | Экскаватор | ЭО 2628 | 1993 | 1 | 70 |  |  |  |
|  |  | ЭО3323А | 1995 | 1 | 70 |  |  |  |
|  |  | ХТЗ 121 | 1996 | 1 | 70 |  |  |  |
|  |  | АТЭК - 999 | 1994 | 1 | 100 |  |  |  |

6.8. Рекомендации по организации летней уборки объектов придомовых территорий и внешнего благоустройства города.

# 6.8.1. Общие положения.

Задача летней уборки улиц заключается в удалении загрязнений, скапливающихся на городских территориях. Эти загрязнения ухудшают эстетический вид городских улиц, являются источниками повышенной запыленности воздуха, а при неблагоприятных погодно-климатических условиях (дождь, туманы) способствуют возникновению скользкости, что сказывается на безопасности движения.

Важнейшим условием качественного выполнения работ является их своевременность.

Основными операциями летней уборки являются: подметание и мойка проезжей части, лотков и перекрестков, уборка тротуаров, газонов, остановок общественного транспорта, урн, ремонт дорог, тротуаров, бордюров и ограждений.

В организации летней уборки улиц выделяют главную уборку, которую проводят обычно ночью или рано утром, до начала интенсивного городского движения, и дежурную уборку, которую осуществляют эпизодически в течение дня. Городские магистрали и площади подлежат главной уборке 1 раз в день, а в течение дня - дежурной уборке. Остальные улицы подлежат генеральной уборке 1 paз в день, а дежурной - по необходимости.

Период летней уборки устанавливается с 16 марта по 1ноября. В случае резкого изменения погодных условий сроки начала и окончания летней уборки могут быть откорректированы.

# 6.8.2. Перечень технологических операций, производимых в летний период.

Содержание проезжей части улиц:

- подметание проезжей части дорожно-уборочными машинами; уборка по лотку подметально-уборочными машинами с вакуумной подборкой мусор;

- подметание по лотку подметально-уборочными машинами с механизированным сбором мусора;

- подметание перекрестков, радиусов; мойка проезжей части дорожно-уборочными машинами;

- мойка дорог по лотку дорожно-уборочными машинами;

- подметание вручную дорог по лотку от пыли, грязи;

- вывоз грязи и случайного мусора с механизированной и ручной погрузкой;

- очистка проезжей части по лотку, вручную от случайного мусора.

Содержание тротуаров:

- механизированное подметание;

- уборка подметально-уборочными машинами с вакуумной подборкой мусора;

- мойка тротуаров дорожно-уборочными машинами;

- подметание тротуаров вручную;

- вывоз грязи и случайного мусора с механизированной и ручной погрузкой.

Содержание остановок общественного транспорта:

- подметание остановок вручную;

- вывоз грязи и случайного мусора с механизированной и ручной погрузкой.

Содержание газонов:

- очистка газонов от случайного мусора;

- очистка газонов при средней и сильной засоренности;

- выкашивание газонов газонокосилкой и вручную;

- сбор веток по улицам города;

- вывоз бытового и растительного мусора с механизированной и ручной погрузкой;

- вывоз зеленой массы с погрузкой вручную;

- вывоз упавших веток, сучьев.

Содержание урн:

- очистка урн;

- вывоз бытового мусора с погрузкой вручную из урн.

Ремонт дорог, тротуаров:

- ремонт выбоин и ям, ремонт бордюров и ограждений.

Уборка в период межсезонья (переходный период осень-зима, зима-весна):

- удаление грунтовых наносов;

- мойка и подметание дорог, лотков и тротуаров.

# 6.8.3. Технология уборки объектов придомовых территорий и внешнего благоустройства в летний период.

# Проезжая часть.

Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений и промыта. Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, должны быть постоянно очищены от смета и мелкого мусора.

Лотковые зоны не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным мусором. Обочины дорог должны быть очищены от случайного мусора. Разделительные полосы, выполненные из железобетонных блоков, должны быть постоянно очищены от песка, грязи и мелкого мусора по всей поверхности (верхняя полка, боковые стенки, нижние полки). Шумозащитные стенки и металлические ограждения должны быть промыты.

# Подметание.

Подметание является основной операцией по уборке улиц, площадей и проездов, имеющих усовершенствованные покрытия.

Подметание  на объектах внешнего благоустройства производится в следующем порядке:

- подметание проезжей части и лотков на улицах с интенсивным движением, маршрутами городского транспорта;

- улицы со средней или малой интенсивностью движения;

Перед подметанием лотков должны быть убраны тротуары, чтобы исключить повторное загрязнение лотков, для чего время уборки тротуаров должно быть увязано с графиком работы подметально-уборочных машин.

Уборку проезжей части следует производить колонной подметально-уборочных машин, движущихся с уступом 10-20 м. Перекрытие подметаемых полос должно быть не менее чем 0,5 м. Уборка по лотку производится подметально-уборочными машинами с вакуумной подборкой смета мусора и с механизированным сбором мусора в зависимости от загрязнения.

Подметание дорожных покрытий, осевых и резервных полос, лотковых зон магистралей, улиц и проездов осуществляется с предварительным увлажнением дорожных покрытий. Очистка проезжей части по лотку вручную от случайного мусора производится, вывоз грязи с механизированной погрузкой, вывоз случайного мусора с погрузкой вручную производится в дневное время.

Также, к работам, обеспечивающим подметание дорог, относятся:

- пробег подметально-уборочных машин к месту выгрузки смета и обратно;

- пробег подметально-уборочных машин к месту заправки водой и обратно.

В ситуации затяжных дождей на улицах с ливневой канализацией вместо подметания допустимо проводить мойку проезжей части, а затем лотковой части. Периодичность проведения операций такая же, как при проведении операции подметания.

# Мойка.

Мойка дорожных покрытий проезжей части площадей, магистралей, улиц и проездов, лотковых зон производится в соответствии с технологическими рекомендациями, разрабатываемыми отделом благоустройства города МАУ «ДС и ЖКХ».

Мойка проезжей части производится на улицах, имеющих усовершенствованные покрытия и водоприемные колодцы или уклоны, обеспечивающие надежный сток воды. На дорогах, имеющих продольные уклоны для обеспечения хорошего качества уборки, мойку следует вести под уклон.

При мойке проезжей части не допускается выбивание струей воды смета и мусора на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок городского пассажирского транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и т.д.

Мойку проездов шириной до 12 м. выполняет одна машина; сначала моют одну сторону, затем – другую. Мойку дорог с шириной проезжей части более 12 м. производит колонна поливомоечных машин. Первая машина захватывает при мойке осевую линию дороги, а остальные идут уступом, причем полоса, вымытая передней машиной, должна перекрываться следующей на 0,7-1м. Расстояние между поливомоечными машинами при мойке колонной должно быть 10-20 м. (рис.2).

Мойку проездов с односторонним движением транспорта выполняют в одну сторону, по направлению к лотку тротуара.

Также, к работам, обеспечивающим мойку дорог, относится пробег поливомоечных машин к месту заправки водой и обратно.

# Содержание тротуаров.

Подметание тротуаров проводится подметально-уборочными машинами с вакуумной и механизированной подборкой грязи и мусора. Мойка тротуаров производится дорожно-уборочными машинами. Основные работы (подметание и мойка) должны быть завершены до 7 час. При уборке тротуаров производится первоначальная ручная уборка недоступных для механизмов мест. Работы по уборке тротуаров должны быть завершены до выполнения этих операций на проезжей части этих дорог. Вывоз смета производится непосредственно после завершения операции подметания.

# Содержание остановок общественного транспорта.

Посадочные площадки остановок городского пассажирского транспорта должны быть полностью очищены от различного мусора и смета. Основные работы должны быть завершены до 7 час. Вывоз смета производится непосредственно после завершения операции подметания.

# Содержание газонов.

Работы по уходу за газонами производятся в течение рабочего дня, работы по сбору случайного мусора в утреннее время до 8 часов утра. Кошение газонов должно обеспечивать высоту травостоя не выше 10 см.

Вывоз случайного мусора и опавшей листвы с газонов осуществляется в течение дня после сбора.

В период листопада организации, ответственные за уборку закрепленных и прилегающих территорий, производят сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль улиц и магистралей.

# Содержание урн.

Очистка урн от мусора производится до 8 часов утра и в дневное время – по мере необходимости, покраска – по мере необходимости. Мелкий ремонт урн производится в течение 3 суток с момента обнаружения дефекта или получения предписания.

# Ремонт дорог и тротуаров.

К ремонту дорог и тротуаров относится ремонт дорог, тротуаров, бордюров и элементов обустройства дорог.

При ремонте проводятся следующие работы:

- устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий, исправление кромок покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов;

- ликвидация колей глубиной до 30 мм; фрезерование или срезка гребней выпора и неровностей по колеям (полосам наката) с заполнением колей черным щебнем или асфальтобетоном и устройством защитного слоя на всю ширину покрытия;

- устройство изолирующего слоя из мелкозернистой поверхностной обработки локальными картами для приостановки и предупреждения развития отдельных трещин и сетки трещин на участках длиной до 50 м;

- восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 50 м;

- восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов; профилировка грунтовых дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 100 м3 на 1 километр;

- восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами на площади до 50 м2;

- очистка и мойка ограждений; исправление, замена поврежденных или не соответствующих действующим стандартам секций барьерных ограждений; уборка наносного грунта у ограждений; очистка, устранение отдельных повреждений или замена отдельных разрушенных бордюров;

- устранение повреждений покрытия тротуаров.

Работы по техническому содержанию асфальтобетонных покрытий проезжей части, включая аварийно-восстановительный ремонт бортового камня, в летний период осуществляется с применением горячих и холодных асфальтобетонных смесей.

Ремонт дорожных покрытий производится с наступлением теплого периода и до наступления постоянных отрицательных температур воздуха:

- холодными асфальтобетонными смесями для выполнения аварийного ремонта при заделке ям и выбоин в течение суток с момента обнаружения или получения предписания;

- горячими асфальтобетонными смесями для выполнения ремонта картами в течение 3 суток с момента обнаружения или получения предписания.

# Содержание ограждений.

К содержанию ограждений относится очистка и мойка ограждений; исправление, замена поврежденных или не соответствующих действующим стандартам секций барьерных ограждений; уборка наносного грунта у ограждений. Работы по устранению неисправностей производятся в течение 3 суток с момента обнаружения или получения предписания.

# Уборка в период межсезонья (переходный период осень-зима, зима-весна).

В период межсезонья уборка проезжей части дорог, лотков и тротуаров осуществляется следующим образом.

Грунтовые наносы при незначительном их слое убирают подметально-уборочные машины или подметальные трактора с последующей погрузкой и вывозом грязи на свалку. При значительном слое наносов, когда невозможно их убрать подметально-уборочными машинами или подметальными тракторами, применяется автогрейдер. Зачистка лотковой части дорог и тротуаров производится вручную. Грязь грузят фронтальным погрузчиком в самосвал. После вывоза грязи завершающую уборку оставшихся загрязнений производят подметально-уборочными машинами, подметальными тракторами или подметально-уборочными машинами с вакуумной или механизированной подборкой грязи. При температуре воздуха в ночное время свыше + 3 градусов Цельсия используется вакуумно-подметальная техника, а также поливомоечные машины.

# 6.8.4. При производстве летней уборки запрещается:

  - сбрасывать смет, мусор, траву, листья, порубочные остатки и иные отходы на озелененные территории, в смотровые колодцы, колодцы дождевой канализации, реки, каналы и водоемы; на проезжую часть и тротуары при покосе и уборке газонов;

  - вывоз смета и отходов в несанкционированные места;

  - выбивание струей воды смета и мусора на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок городского пассажирского транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и т.д.;

  - сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников;

  - сжигание мусора, листвы, иных отходов на территории муниципального образования «Город Волгодонск»;

6.9. Рекомендации по организации зимней уборки объектов придомовых территорий и внешнего благоустройства города.

6.9.1. Общие положения.

Основной задачей уборки в зимний период является обеспечение беспрепятственного движения транспортных средств и пешеходов.

Важнейшим условием качественного выполнения работ является их своевременность.

Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 15 марта. В случае резкого изменения погодных условий (снег, мороз) сроки начала и окончания зимней уборки могут быть откорректированы.

Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся балансодержателями техники в срок до 1 октября текущего года, к этому же сроку должны быть завершены работы по подготовке мест для приема снега.

Организации, отвечающие за уборку городских территорий, в срок до 1 октября должны обеспечить подготовку мест для складирования необходимого количества противогололедных материалов (далее – ПГМ) с учетом требований по их хранению.

6.9.2. Перечень технологических операций, производимых в зимний период.

# Содержание проезжей части улиц:

- механизированное подметание и сгребание снега подметально-уборочными машинами и подметальными тракторами;

- посыпка дорог ПГМ;

- подготовка вала бульдозерами и автогрейдерами;

- разгребание и сметание валов снега на перекрестках и въездах во дворы;

- разгребание валов снега на остановках общественного транспорта и пешеходных переходах;

- зачистка прилотковой полосы после погрузки и вывоза снега;

- вывоз снега автосамосвалом;

- погрузка валов снега с проезжей части дорог в автосамосвалы;

- погрузка снега снегопогрузчиком в автосамосвал;

- удаление наката;

- уборка снега вдоль проезжей части вручную;

- переброс снега шнекороторными снегоочистителями.

# Содержание тротуаров:

- уборка снега вручную;

- механизированное подметание и сгребание снега подметальными тракторами;

- очистка тротуаров от наледи;

- обработка тротуаров противогололедными материалами;

- погрузка и вывоз снега;

- очистка урн от мусора.

# Содержание газонов:

- очистка газонов от случайного мусора;

- вывоз бытового мусора с погрузкой вручную.

# Содержание остановок общественного транспорта:

- очистка остановок общественного транспорта от уплотненного снега, сдвигание снега в валы и кучи, отбрасывание снега на расстояние до 3-х м, сбор случайного мусора;

- вывоз бытового мусора с погрузкой вручную;

- посыпка остановочных площадок.

6.9.3. Технология уборки объектов в зимний период.

# Проезжая часть.

К первоочередным операциям зимней уборки относятся: обработка проезжей части дороги ПГМ; сгребание и подметание снега; формирование снежного вала для последующего вывоза; выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок городского пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов и т.п.

К операциям второй очереди относятся удаление снега (вывоз); зачистка дорожных лотков после удаления снега; скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований механизированным способом.

Обработка проезжей части городских дорог ПГМ должна начинаться сразу с началом снегопада. В первую очередь обрабатываются наиболее опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц - крутые спуски и подъемы, мосты, эстакады, тоннели, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках общественного транспорта.

Очистка дорог от снежно – ледяных образований с применением ПГМ предусматривает следующие этапы:

- выдержка;

- обработка дорожных покрытий противогололедными материалами;

- интервал;

- сгребание и сметание снега.

Если после окончания первого цикла работ снегопад продолжается, цикл работ повторяют необходимое число раз.

Для предотвращения образования снежно-ледяного наката при повышении и последующем резком понижении температуры воздуха, после обработки дорожного покрытия противогололедными материалами снегоочистку начинают сразу по получении информации о возможном понижении температуры воздуха.

Выдержка - промежуток времени от начала снегопада до момента начала внесения противогололедных материалов в снег.

Продолжительность выдержки зависит от интенсивности снегопада и температуры снега, определяющей расплавляющую способность противогололедных материалов.

Обработка дорожных покрытий противогололедными материалами производится при помощи распределителей и начинается после истечения периода выдержки. Продолжительность этой операции определяет время накопления снега на дороге без ПГМ.

# Таблица 36

| Интенсивность снегопада, мм/час | Продолжительность этапов |
| --- | --- |
|  | Выдержка | Обработка ПГМ | Интервал | Сгребание, сметание снега | Всего |
| Первый цикл |
| 0,5-1,0 | 45 мин. | 2 часа | 3 часа | 2часа | 7часов 45мин. |
| 1,0-3,0 | 15 мин. | 2 часа | 0 | 2часа | 4часа 15мин. |
| свыше 3,0 | 15 мин. | 1час 30мин. | 0 | 1час30мин. | 3часа 15мин. |
| Последующие циклы |
| 0,5-1,0 | 0 | 2часа | 3часа45мин | 2часа | 7часов 45мин. |
| 1,0-3,0 | 0 | 2часа | 15 мин. | 2часа | 4часа 15мин. |
| свыше 3,0 | 0 | 1час 30мин. | 15 мин. | 1час30мин. | 3часа 15мин. |

Обработка проезжей части дорог ПГМ начинается не позднее 15-20 мин. после начала снегопада при интенсивности выпадения снега 1-3 мм/ч. При слабом снегопаде интенсивностью 0,5–1 мм/ч начало посыпки не позднее 40 мин. после начала снегопада.

Интервал - период между окончанием обработки дороги ПГМ и началом сгребания, сметания снега.

Сгребание и сметание снега. Очистка дорожных покрытий от снега производится путем сгребания и сметания снега плужно-щеточными снегоочистителями. Работу снегоочистителей необходимо начинать с улиц, имеющих наиболее интенсивное движение транспорта и на которых противогололедные материалы распределялись в первую очередь с тем, чтобы на каждом участке дороги выдержать заданный период между внесением материалов, сгребанием и сметанием снега.

Маршруты работы распределителей противогололедных материалов и плужно-щеточных снегоочистителей должны по возможности совпадать. Это позволяет выдержать интервал, необходимый для равномерного перемешивания снега с внесенными противогололедными материалами на всей протяженности маршрута, и достигнуть необходимого технологического эффекта. После окончания снегопада производят завершающее сгребание и сметание снега плужно-щеточными снегоочистителями.

При интенсивности снегопада свыше 3 мм/час для сокращения цикла работы плужно-щеточных снегоочистителей операцию снегоочистки ограничивают одним сгребанием, что позволяет увеличить производительность в 1,5 раза. После окончания снегопада необходимо произвести завершающее сгребание и подметание снега.

Плужно-щеточные снегоочистители имеют небольшую ширину захвата, в некоторых случаях меньшую, чем ширина очищаемой дороги. При работе на такой дороге плужно-щеточного снегоочистителя образуемый им небольшой вал снега препятствует движению транспортных средств и прикатывается. Этот недостаток устраняется путем организации снегоочистки звеном машин, при которой за один проход машин производится очистка всей полосы движения транспорта в одном направлении и образование вала снега в прилотковой полосе.

Количество плужно-щеточных снегоочистителей в звене назначается из расчета, что полоса, очищаемая впереди идущей машиной должна перекрываться идущей следом машиной на 0,5 - 1,0м.

По окончании очередного цикла подметания необходимо приступить к выполнению работ по формированию снежных валов в лотках улиц и проездов, расчистке проходов в валах снега на остановках городского пассажирского транспорта и в местах наземных пешеходных переходов.

При формировании снежных валов, снег, очищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигается в лотковую часть улиц и проездов для временного складирования снежной массы.

Формирование снежных валов не допускается:

- на пересечениях всех дорог и улиц и проездов в одном уровне, вблизи железнодорожных переездов;

- ближе5 метров от пешеходного перехода;

- ближе20 метров от остановочного пункта общественного пассажирского транспорта.

Ширина снежных валов в лотковой зоне улиц не должна превышать 1,5 м. Валы снега должны быть подготовлены к погрузке в самосвалы.

При формировании снежных валов в лотках не допускается перемещение снега на газоны.

Устройство разрывов в валах снега в указанных местах и перед въездами во дворы, внутриквартальные проезды должно выполняться в первую очередь после выполнения механизированного подметания проезжей части по окончании очередного снегопада.

Разгребание валов снега на перекрестках, въездах во дворы, остановках общественного транспорта производится при помощи тракторов.

При длительном снегопаде циклы механизированного подметания проезжей части осуществляются после каждых 5 см свежевыпавшего снега.

После окончания снегопада в течение двух дней должна быть полностью завершена механизированная уборка проезжей части внекатегорийных дорог и дорог 1, 2 категории от снежных накатов и наледи. Удаление от снежных накатов и надели дорог 3 и 4 категории должно быть завершено в течение трех дней.

Скалывание снежно-ледяного наката и льда. Снежно - ледяной накат или лед образуется на проезжей части городских дорог в результате низкого качества снегоочистки и невыполнения работ по скалыванию уплотненного снега в кратчайшие сроки после его образования, а в прилотковой части дороги вследствие несвоевременного удаления валов снега. При длительном пребывании вала в прилотковой полосе и резком изменении температуры с переходом через 00C нижние слои вала уплотняются и превращаются в снежно-ледяной накат или лед.

В отличие от первого случая образования льда, который носит аварийный характер, во втором случае возможно с большой вероятностью планировать в зависимости от особенностей климатических условий возникновение снежно - ледяного наката и льда на тех дорогах, где валы снега убираются со значительным опозданием. Полное, без остатка, скалывание льда механизированным путем достигается при условии снижения величины сил смерзания льда с дорожным покрытием при помощи противогололедных материалов.

Подметание дорог в период отсутствия снега и благоприятных погодных условиях. При длительном отсутствии снегопада, преимущественно в конце зимнего периода, происходит интенсивное загрязнение дорожного покрытия. Для удаления загрязнений используются подметально-уборочные машины, работающие без увлажнения.

Перед подметанием лотков должны быть убраны тротуары, чтобы исключить повторное загрязнение лотков, для чего время уборки тротуаров должно быть скоординировано с графиком работ подметально-уборочных машин.

Запрещается сбрасывание снега с тротуаров на проезжую часть. На тротуарах производится формирование снежных куч для последующего вывоза. Сформированные кучи не должны мешать механизированной уборке тротуаров.

# Вывоз снега.

Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется в два этапа: первоочередной (выборочный) вывоз снега от остановок городского пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, мостов и путепроводов, въездов на территорию больниц и других социально важных объектов осуществляется в течение 3 дней после окончания снегопада.

Время для вывоза снега и зачистки лотков не должно превышать:

- с улиц, обеспечивающих движение городского общественного транспорта:

при снегопаде до 6 см - более 5 дней;

при снегопаде до 10 см - более 9 дней;

- с улиц местного значения:

при снегопаде до 6 см - более 7 дней;

при снегопаде до 10 см - более 12 дней.

После каждого прохода снегопогрузчика должна производиться операция по зачистке дорожных лотков от остатков снега и наледи с последующим их вывозом.

Вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться на подготовленные снегоприемные пункты. Запрещается вывоз снега на несогласованные в установленном порядке места.

# Содержание тротуаров.

Основной задачей зимней уборки тротуаров является обеспечение нормального движения пешеходов независимо от погодных условий.

Зимняя уборка тротуаров осуществляется как механизированным, так и ручным способами. Тротуары должны очищаться до покрытия.

В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны должны обрабатываться ПГМ. Время на обработку тротуаров, закрепленной за предприятием, выполняющим работы, не должно превышать 2-х часов с начала снегопада.

Механизированное подметание и ручная зачистка на тротуарах, лестничных сходах, пешеходных дорожках и посадочных площадках начинаются сразу по окончании снегопада. При интенсивных длительных снегопадах циклы снегоочистки и обработки ПГМ должны повторяться после каждых 5 см выпавшего снега.

Время, необходимое для выполнения снегоуборочных работ на тротуарах внекатегорийных дорог и дорог 1,2 категории, не должно превышать 2-х часов после окончания снегопада. Время, необходимое для проведения снегоуборочных работ на тротуарах дорог 3 и 4 категории, не должно превышать 4-х часов после окончания снегопада.

Ручная уборка необходима для очистки многочисленных зон площади тротуаров, недоступных для машин и механизмов. Снег при ручной уборке тротуаров должен убираться полностью под скребок. При отсутствии усовершенствованных покрытий, снег следует убирать под движок, оставляя слой снега для последующего его уплотнения.

Очистка урн от мусора производится в ночное время до 8 часов утра и в дневное время – по мере необходимости.

# Содержание газонов.

Очистка газонов от случайного мусора производится в течение рабочего дня по мере накопления. Вывоз бытового мусора с погрузкой вручную производится в течение рабочего дня.

# Содержание остановок общественного транспорта.

Сбор случайного мусора производится в течение рабочего дня.

Очистка остановок общественного транспорта от уплотненного снега, сдвигание снега в валы и кучи, отбрасывание снега на расстояние до 3-х метров, вывоз бытового мусора с погрузкой вручную, посыпка остановочных площадок производится в ночное время до 6 часов утра.

6.10. Уборка свободных (бесхозяйных) городских территорий

6.10.1. Порядок инвентаризации территорий и финансирования уборки свободных (бесхозяйных) городских территорий.

Острой проблемой в городе стоит содержание свободных городских территорий. Предприятиями и организациями города принимаются меры разового характера по поддержанию порядка на этих территориях, проводятся субботники и месячники, но в целом проблема не решена.

Для определения объемов и видов работ по благоустройству свободных городских территорий необходимо провести их инвентаризацию и паспортизацию. Паспортизация городских территорий проводится ГУП «Бюро технической инвентаризации» на основании договоров с КУИ г. Волгодонска. После составления паспорта объекта и включения его в реестр муниципального имущества города, объекты передаются в оперативное управление МАУ «ДС и ЖКХ», для выполнения работ по благоустройству. Основанием для заключения договора на выполнение работ по содержанию вышеуказанных территорий является выписка из реестра муниципального имущества города Волгодонска.

По состоянию на 01.11.2009 МАУ «ДС и ЖКХ» совместно с КУИ города,  управляющими и обслуживающими организациями завершена работа по инвентаризации и определению  площадей свободных внутриквартальных территорий.

Общая площадь внутриквартальных свободных территорий составила 646387 м2, из них площадь территорий, подлежащих уборке, составляет 574368 м2. При определении мест уборки не учитывались территории, прилегающие к территориям предприятий и организаций города и территориям домов частного сектора (в соответствии с п.2.1. решения Волгодонской городской Думы от 06.03.2007 № 22 «Об утверждении в новой редакции Правил уборки и содержания городских территорий в городе Волгодонске»). В 2010 году планируется провести работу по инвентаризации и уточнению площадей прочих свободных городских территорий.

6.10.2.  Виды работ, периодичность работ по благоустройству свободных территорий.

На свободных городских территориях необходимо выполнять следующие виды работ:

-	подготовительные работы (вывоз строительного мусора и планировка территории для обеспечения технической возможности подхода транспортных средств);

-	уходные работы (уборка случайного мусора, подметание тротуаров, выкашивание газонов газонокосилками, очистка газонов от листьев и мусора граблями, погрузка мусора вручную на автотранспорт, перевозка мусора трактором с прицепом, размещение отходов).

Ориентировочная стоимость уходных работ на 1 га.

Таблица 37

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стои- мость, руб. | Объем работ | Крат-ность за год | Стоимость работ на 1 га в год, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выкашивание газонов газонокосилками | м2 | 0,53 | 10000 | 5 | 26500 |
| 2 | Погрузка мусора вручную | 1 тн | 284,25 | 4 | 5 | 5685 |
| 3 | Транспортировка мусора на расстояние до10км | 1 тн | 67,49 | 4 | 5 | 1349,8 |
| 4 | Размещение отходов | 1 тн | 83,24 | 4 | 5 | 1664:8 |
| 5 | Уборка случайного мусора | м2 | 0,02 | 10000 | 12 | 240 |
| Всего на 1 га в год | 34439,6 |

6.10.3.  Характеристика существующего процесса уборки свободных городских территорий.

Подрядные организации для выполнения работ по благоустройству свободных городских территорий определяются МАУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства на основании положительных отзывов о выполнении необходимых работ в предшествующие годы и имеющихся мощностей (специализированной техники, квалифицированного персонала).

В 2009 году МАУ «ДС и ЖКХ» по договорам с подрядными организациями на уборку свободных городских территорий были выполнены работы на сумму 1310,45 тыс.руб. Во второй половине года подрядными организациями выполнялись работы по покосу сорной растительности, уборке территорий от случайного, строительного мусора и листвы, подметанию тротуаров, вывозу мусора и др..  Всего было заключено 15 договоров, согласно которым подрядными организациями выполнялись работы по содержанию территорий.

На территориях, прилегающих к придомовым, в качестве подрядных организаций привлекались управляющие и обслуживающие организации, на территориях, граничащих с магистральными дорогами – благоустроительные организации ООО «Созидатель плюс» и ЗАО СХП «Лазоревый».

На содержание внутриквартальных свободных территорий в 2010 году в бюджете города Волгодонска предусмотрено 5028,902 тыс. руб.

МАУ «ДС и ЖКХ» на 1-й квартал 2010 года подготовлено к заключению 20 договоров на уборку свободных территорий (574368 м2), из них 18 договоров с управляющими организациями и 2 договора с благоустроительными организациями.

Перечень свободных (бесхозяйных) городских территорий

Таблица 38

| № n/n | Район расположения | Площадь свободной территории (м2) | в т. числе | Ориентиро-вочная стоимость работ (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | твердое покрытие (м2) | мягкое покрытие (м2) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Внутриквартальные территории |
| 1 | сквер "Слава труду" | 2700 |  | 2700 | 23 640 |
| 2 | Микрорайон 1 | 6900 | 2730 | 4170 | 60 413 |
| 3 | Микрорайон 2 | 6423 | 4734 | 1689 | 56 237 |
| 4 | Микрорайон 3 | 8092 | 5304 | 2788 | 70 850 |
| 5 | Микрорайон 3-А | 802 | 259 | 543 | 7 022 |
| 6 | Микрорайон 4 | 10361 | 2607 | 7754 | 90 716 |
| 7 | Микрорайон 5 | 4181 | 1457 | 2724 | 36 607 |
| 8 | Микрорайон 6 | 4690 | 1940 | 2750 | 41 063 |
| 9 | Микрорайон 7 | 32843 | 10316 | 22527 | 287 558 |
| 10 | Микрорайон 8 | 13356 | 4154 | 9202 | 116 939 |
| 11 | Микрорайон 10 | 320 |  | 320 | 2 802 |
| 12 | Микрорайон 14 | 2032 | 1012 | 1020 | 17 791 |
| 13 | Микрорайон 15 | 6740 | 2862 | 3878 | 59 012 |
| 14 | Микрорайон 16 | 9970 | 2940 | 7030 | 87 293 |
| 15 | Микрорайон 17 | 5281 | 1652 | 3629 | 46 238 |
| 16 | Микрорайон 18 | 1100 | 600 | 500 | 9 631 |
| 17 | Микрорайон 23 | 3211 | 1685 | 1526 | 28 114 |
| 18 | Микрорайон 32 | 2670 | 710 | 1960 | 23 377 |
| 19 | Микрорайон 35 | 1754 | 958 | 796 | 15 357 |
| 20 | Микрорайон 37 | 942 | 160 | 782 | 8 248 |
| 21 | Микрорайон 41 | 2796 | 1240 | 1556 | 24 480 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | ЮЗР-1 | 6619 | 3960 | 2659 | 57 953 |
| 23 | ЮЗР-2 | 12186 | 970 | 11216 | 106 695 |
| 24 | ЮЗР-3 | 6094 | 1870 | 4224 | 53 356 |
| 25 | ЮЗР-1 А | 4212 | 2381 | 1831 | 36 878 |
| 26 | Квартал В-1 | 23644 | 12286 | 11358 | 207 016 |
| 27 | Квартал В-2 | 31914 | 22914 | 9000 | 279 424 |
| 28 | Квартала В-П; В-Р: В-С; | 19473 | 1739 | 17734 | 170 497 |
| 29 | Квартал В-4 | 35134 | 29683 | 5451 | 307 617 |
| 30 | Квартал Б | 30736 | 20750 | 9986 | 269110 |
| 31 | Квартала В-5.В-12 | 61532 | 14087 | 47445 | 538 746 |
| 32 | Квартал В-6 | 34296 | 3597 | 30699 | 300 280 |
| 33 | Квартал В-7 | 23361 | 7696 | 15665 | 204 538 |
| 34 | Квартал В-9 | 41890 | 1250 | 40640 | 366 770 |
| 35 | Квартала А, А-2.В-19 | 31389 | 13699 | 17690 | 274 828 |
| 36 | Квартала В-3,В-18 | 23056 | 5807 | 17249 | 201 868 |
| 37 | Квартал В-16 | 28944 | 8973 | 19971 | 253 420 |
| 38 | Квартала ВУ, В-17 | 23420 | 7772 | 15648 | 205 055 |
| 39 | Участок между д. 32, 34 ул.Весенняя | 4926 |  | 4926 | 43 130 |
| 40 | ул. Гагарина, 22а | 4378 | 4378 |  | 38 332 |
| ИТОГО по внутриквартальным территориям: | 574368 | 211132 | 363236 | 5 028 902 |
| Прочие территории* |
| 1 | Квартал ВЦ-1 | 128527 |  | 128527 | 442 642 |
| 2 | Квартал ВЦ-2 (вдоль ул. Ленинградской, ул. К.Маркса) | 6880 |  | 6880 | 23 694 |
| 3 | Парк «Молодежный» | 23000 |  | 23000 | 79 211 |
| 4 | ул. Гагарина (в районе поликлиники) | 14250 |  | 14250 | 49 076 |
| 5 | ул. Ленинградская (квартал В-5) | 11400 |  | 11400 | 39 261 |
| 6 | ул. Весенняя от пр. Строителей до ул. Радужной | 16450 |  | 16450 | 56 653 |
| 7 | ул. Весенняя от набережной до спец.причала | 95000 |  | 95000 | 327 176 |
| 8 | Октябрьское шоссе на участке от ул. Весенней до ул. Радужной | 25960 |  | 25960 | 89 405 |
| 9 | Жуковское шоссе со стороны города | 23000 |  | 23000 | 79 211 |
| 10 | ул. Индустриальная (от ул. Маршала Кошевого до квартала В-25) | 44250 |  | 44250 | 152 395 |
| 11 | ул. Надежды | 2400 |  | 2400 | 8 266 |
| 12 | ул. Черникова (квартал В-5 между жилым фондом и магазинами) | 6620 |  | 6620 | 22 799 |
| 13 | Путепровод (от спортивной школы до Путепровода) | 34000 |  | 34000 | 117 095 |
| 14 | Пересечение ул. Энтузиастов - ул. Молодежная | 9600 |  | 9600 | 33 062 |
| 15 | ст. Красноярская (проезд в районе теплосетей) | 16000 |  | 16000 | 55 103 |
| 16 | Территория в районе стадиона «Лига» | 17300 |  | 17300 | 59581 |
| 17 | Дорога Речной порт - Путепровод | 85000 |  | 85000 | 292737 |
| 18 | Территория по ул. Портовой от ВКДП до элеватора | 16500 |  | 16500 | 56 825 |
| ИТОГО по прочим территориям: | 576137 |  | 576137 | 1 984 193 |

*стоимость уборки прочих свободных городских территорий будет уточняться по мере инвентаризации и уточнения площадей участков, подлежащих уборке.

6.11. Расчет необходимого количества машин и механизмов.

6.11.1. Необходимое количество подметально-уборочных автомобилей.

Необходимое количество подметально-уборочных автомобилей (n) рассчитывают по формуле:

n = Sс/Bkисп

где:     Sc – площадь покрытий, подлежащая механизированной уборке, м2;

В - производительность 1 автомобиля  за 1 рабочий день, м2;

kисп - коэффициент использования автомобилей в парке, равный 0,7.

Производительность работы подметально-уборочного автомобиля за один рабочий день (В), м2, определяется по формуле:

# В = (Т - l0*t0x)*10000/tn

где:     Т - продолжительность рабочего дня, ч;

l0 - расстояние от парка до центра района уборки, км;

tn – норматив времени на  подметание 10000 м2 (0,553 м2/ч);

t0х – норматив времени на пробег автотранспорта до места уборки, 0,0423 ч/км.

6.11.2. Необходимое количество моечных автомобилей.

Необходимое количество моечных автомобилей (n) рассчитывают по формуле:

n = Sс/Bkисп

где:     Sc – площадь покрытий, подлежащая мойке, м2;

В - производительность 1 автомобиля  за 1 рабочий день, м2;

kисп - коэффициент использования автомобилей в парке, равный 0,7.

Производительность работы моечного автомобиля за один рабочий день (В), м2, определяется по формуле:

# В = r * S1

где:     r - число рейсов в течение 1 рабочего дня;

S1- площадь покрытий, которую возможно вымыть за один рейс, м2.

Число рейсов за рабочий день (r) определяют по формуле:

# S1 = V/Vp

r = t/tr = [ (Т - l0* t0х) /( tn*V/80000Vp + 2 * l0* t0х + tc) ]

где:    t - продолжительность чистого рабочего времени, мин.;

tr - продолжительность одного рейса, мин.;

Т - продолжительность рабочего дня, ч;

l0 - расстояние от парка до центра района мойки дорожного покрытия, км;

t0х – норматив времени на пробег автотранспорта до места уборки, 0,0423 ч/км.

tn – норматив времени на мойку 80000 м2 (3,75ч);

tc – время заправки цистерны водой;

V – объём цистерны, л;

Vp – расход воды, л/ м2.

6.11.3. Необходимое количество илососов для очистки отстойников ливневой канализации.

Необходимое количество илососов для очистки отстойников ливневой канализации (n) рассчитывают по формуле:

n = Vс/Bkисп

где:     Vc – годовой объём накопления ила в ливневой канализации, м3;

В - производительность 1 автомобиля  за 1 рабочий день, м;

kисп - коэффициент использования автомобилей в парке, равный 0,7.

Производительность работы илососа за один рабочий день (В), м3, определяется по формуле:

# В = r * V1

где:      r - число рейсов в течение 1 рабочего дня;

V1- объём иловой ёмкости илососа, м3.

Число рейсов за рабочий день (r) определяют по формуле:

r = t/tr = [ 30*(Т - l0* t0х) /( tn+ 2 * l01* t0х) ]

где:    t - продолжительность чистого рабочего времени, мин.;

tr - продолжительность одного рейса, мин.;

Т - продолжительность рабочего дня, ч;

l0 - расстояние от парка до центра района откачки ила, км;

l01 – расстояние до места разгрузки илососа;

t0х – норматив времени на пробег автотранспорта до места уборки, 0,0423 ч/км.

tn – норматив времени на наполнение и слив одной цистерны, ч;

6.11.4. Необходимое количество транспорта для сгребания снега.

Необходимое количество транспорта для сгребания снега (n) рассчитывают по формуле:

n = Sс/Bkисп

где:     Sc – протяжённость дорожного полотна, подлежащая очистке, м;

В - производительность 1 автомобиля, м;

kисп - коэффициент использования автомобилей в парке, равный 0,7.

Производительность работы за один рабочий цикл (В), м, определяется по формуле:

# В = (Т - l0* t0х) /(0,1* tn)

где:    Т - продолжительность рабочего цикла, ч (3,25 ч. для автомобиля, 8 ч. для грейдера);

l0 - расстояние от парка до центра района уборки снега, км;

t0х – норматив времени на пробег автотранспорта до места уборки, (для автомобилей -0,0423 ч/км, для автогрейдера – 0,0610 ч/км).

tn – норматив времени на сгребание снега, ч;

6.11.5. Необходимое количество транспорта для посыпки территории противогололёдными реагентами.

Необходимое количество транспорта для посыпки территории противогололёдными реагентами (n) рассчитывают по формуле:

n = Sс/Bkисп

где:     Sc – протяжённость дорожного полотна, подлежащая посыпке, м;

В - производительность 1 автомобиля, м;

kисп - коэффициент использования автомобилей в парке, равный 0,7.

Производительность работы автомобиля за один рабочий цикл (В), м, определяется по формуле:

# В = r * S1

где:      r - число рейсов в течение 1 рабочего цикла;

S1- протяжённость покрытий, которую возможно обработать за один рейс, км.

Число рейсов за рабочий день (r) определяют по формуле:

# S1 = V/8Vp

r = t/tr = [ (Т - l0* t0х) /( tn*V/10000Vp + 2 * l0* t0х + tc) ]

где:    t - продолжительность чистого рабочего времени, ч;

tr - продолжительность одного рейса, ч;

Т - продолжительность рабочего дня, ч;

l0 - расстояние от парка (склада пескосоляной смеси) до центра района посыпки дорожного покрытия, км;

t0х – норматив времени на пробег автотранспорта до места посыпки, 0,0423 ч/км.

tn – норматив времени на посыпку 10 км (0,9ч);

tc – время загрузки пескосоляной смеси;

V – объём кузова, м3;

Vp – расход пескосоляной смеси, м3/м2.

Таблица 39

| № п/п | Наименование параметра | Новый город | Старый город |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь, подлежащая механизированной уборке, м2. | 776551,3 | 891121,0 |
| 2. | Протяжённость городских дорог, м. | 50022,2 | 102569,0 |
| 3. | Протяжённость ливневой канализации, м. | 3561 | 1390 |
| 4. | Объём накопления ила в ливневой канализации, м3 | 154,5 | 1441,3 |
| 5. | Необходимое количество автомобилей и техники: |  |  |
| 5.1. | подметально-уборочных | 8 | 9 |
| 5.2. | поливо-моечных | 1 | 1 |
| 5.3. | илососов для очистки отстойников ливневой канализации | 1 | 8 |
| 5.4. | транспорт для сгребания снега: - комбинированные дорожные машины - автогрейдер | 2 2 | 4 5 |
| 5.5. | транспорт для посыпки противогололёдных реагентов | 16 | 33 |

6.12. Расчёт вместимости баз по приготовлению и хранению противогололёдных материалов.

Необходимую вместимость баз по хранению противогололёдных материалов (V) можно рассчитать по формуле:

# V = V0 * n * kз

где:    V0 – объём материалов, необходимый для посыпки территории в течении одного цикла, кг.

n – кратность посыпки проезжей части противогололёдными материалами. Учитывая продолжительность зимнего периода и среднее количество осадков в зимний период на территории города принимаем кратность равную 30.

kз – коэффициент запаса, 1,5.

# Таблица 40

| № п/п | Наименование параметра | Новый город | Старый город |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Необходимая вместимость баз по хранению противогололёдных материалов, тонн. | 12230 | 14035 |

6.13. Требования к снегосвалкам.

6.13.1. Общие положения.

Основным принципом стратегии комплексного улучшения экологической ситуации в городе является системное решение проблемы уборки снежной массы на различных участках дорожной сети города, вывоза и утилизации снега.

Технологий переработки убираемого снега определяются, прежде всего, способом таяния снега – естественным, в период оттепелей и весной, или принудительным – за счет использования энергии различных теплоносителей:

теплых вод городской канализации;

сбросных вод ТЭЦ;

различных видов топлива.

Вторым определяющим моментом при разработке технологий утилизации снега являются условия сброса талых вод, которые диктуются экологическими и техническими требованиями к сбросу вод в системы водоотведения или в водные объекты.

6.13.2.  Сухие снегосвалки.

Наиболее экономным способом утилизации вывозимого с магистралей города снега является его складирование с последующим естественным таянием. Недостаток у этого способа один – значительные площади, потребные для складирования снега.

«Сухие» снегосвалки на территории города должны, как правило, размещаться в промышленных и коммунально-складских зонах вблизи канализации и сетей водостока. Снегосвалки не должны располагаться в водоохранных зонах водных объектов города. Целесообразно расположение снегосвалок на территории промышленных предприятий. Снегосвалки не должны размещаться над подземными инженерными коммуникациями. Отвод земельных участков должен быть согласован со всеми контролирующими организациями, владельцами подземных инженерных коммуникаций.

Участок, отведенный под «сухую» снегосвалку должен иметь: водонепроницаемое дно; обваловку по всему периметру, исключающую попадание талых вод на рельеф; систему очистки талой воды, покрытие, допускающее движение транспорта; ограждение по всему периметру; контрольно-пропускной пункт, оборудованный телефонной связью для оперативного информирования Управления милиции по предупреждению экологических правонарушений о фактах ввоза загрязненного снега. Конструкция площадки должна позволять использовать снегосвалки в летний период в качестве автостоянок или для иных целей, по усмотрению владельца территории. Присоединение к сетям водостока или канализации должно производиться в соответствии с требованиями СНиПа «Канализация. Наружные сети и сооружения. 2.04.30-85» с последующим предъявлением врезки эксплуатационной службе.

7. Капиталовложения на мероприятия по очистке территорий.

# 7.1. Строительство основных сооружений.

# Стоимостные данные по проекту строительства третьей карты полигона ТБО.

# Таблица 41

| № п/п | Наименование этапа строительства | Сметная стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | В базисных ценах 2000 г. | В текущих ценах 2009г. к=5,40 с НДС 18% |
| 1 | Разработка и вывоз плодородной почвы | 157,575 | 1004,088 |
| 2 | Выемка и вывоз лишнего грунта | 901,138 | 5742,051 |
| 3 | Инженерное оснащение полигона | 812,645 | 5178,174 |
|  | Итого | 1871,358 | 11924,293 |

# Технические и стоимостные данные по типовым проектам «сухой» снегосвалки.

# Таблица 42

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вариант 1 | Вариант 2 |
| 1 | Сезонная производительность по снегу, р = 3 т/м3 | тыс. м3 | 83 | 83 |
| 2 | Суточная производительность по снегу, р = 3 т/м3 | м3 | 600 | 600 |
| 3 | Суточная производительность по воде | м3 | 180 | 180 |
| 4 | Условная часовая производительность по талой воде | т/час | 6,4 | 6,4 |
| 5 | Занимаемая площадь | га | 1 | 1 |
| 6 | Стоимость строительства в ценах 1999 года | тыс. руб. | 8485 | 1880 |
| 7 | Эксплуатационные затраты в год в ценах 1999 года | тыс. руб. | 663 | 663 |
| 8 | Себестоимость обработки снега | руб/м3 | 18 | 10 |
| 9 | Обслуживаемая площадь дорог | м2 | 1750 | 1750 |
| 10 | Удельные капиталовложения на 1 м3 снега сезонной производительности | руб/м3 | 101 | 22,5 |
| 11 | Удельная территория на 1 м3 сезонной производительности | м2 | 0,125 | 0,125 |
| 12 | Удельные эксплуатационные затраты на 1 м3 сезонной производительности | руб/м3 | 8 | 8 |

Примечание: Вариант 2 снегосвалки имеет упрощенные технические решения

# 7.2. Приобретение спецмашин, механизмов и оборудования.

Затраты на приобретение машин, механизмов, оборудования и инвентаря принимаем в соответствии с прайс-листами компаний ОАО «Коммаш», ОАО «Профмаш».

Таблица 43

| № п/п | Наименование спецмашин, механизмов и оборудования. | Необхо-димое количество | В наличии с % износа менее 100 | Дефицит | Стоимость приобретения, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | мусоровозы | 30 | 12 | 18 | 20187900-00 |
| 2 | комбинированные дорожные машины | 49 | 11 | 38 | 45542620-00 |
| 3 | илососы для очистки отстойников ливневой канализации | 9 | 0 | 9 | 10504800-00 |
| 4 | автогрейдер | 7 | 3 | 4 | 12360000-00 |
| 5 | контейнера для сбора отходов | 2723 | 364 | 2359 | 9907800-00 |
| 6 | новое оборудование для мусорокамер | 1668 | 0 | 1668 | 13540824-00 |

# 7.3. Капиталовложения в ценах 2009г, тыс. руб.

Таблица 44

| № п/п | Статьи затрат | Первая очередь | Расчетный срок | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство основных сооружений |  |  |  |
| 1.1. | Строительство третьей карты полигона ТБО | 1004,088 | 10920,205 | 11924,293 |
| 1.2. | Строительство снегосвалки |  | 11979,360 | 11979,360 |
| 1.3. | Строительство первого пускового комплекса полигона твёрдых нерадиоактивных отходов | 528000,000 | 0 | 528000,000 |
| 2. | Приобретение спецмашин и механизмов | 17719,064 | 70876,256 | 88595,320 |
| 3. | Приобретение оборудования и инвентаря | 4689,725 | 18758,899 | 23448,624 |
|  | Всего затрат | 551412,877 | 112534,720 | 663947,597 |

Управляющий делами Администрации

города Волгодонска                                                                                                   В.В. Глушенко